## Slide 1
基于Proteus的
单片机设计与调试
郭书军
QQ群：MCS51仿真（468349239）

## Slide 2
第1章 设计基础 ☆
第2章 基本模块设计与调试 ☆
第3章 扩展模块设计与调试 ☆
第4章 竞赛试题设计与测试 ☆
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239
目 录

## Slide 3
1.1 MCS51兼容单片机 ☆
1.2 开发环境与工具 ☆
1.3 Proteus ☆
前页 返回
第1章 设计基础
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 4
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
MCS51单片机是Intel公司20世纪80年代推出的8位单片机，近40年来一直得到了广泛的应用。国外和国内有很多公司都推出了改进型的51兼容单片机，其中具有代表性的是宏晶科技推出的IAP15系列8位单片机。
1.1.1 MCS51单片机功能简介
1.1.2 IAP15单片机简介
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 5
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
MCS51单片机采用40脚双列直插封装，有32根IO线，2/3个16位定时/计数器，1个全双工串行口，5/6个2优先级的中断源。
MCS51系列单片机性能对照表如表1.1所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 6
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 7
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 8
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 9
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(1) 并行口
MCS51的32根I/O线分为4个双向并行口P0~P3，每个I/O线都能独立地用作输入或输出，每个I/O电路都由锁存器、输出驱动器和输入缓冲器组成。
并行口相关的特殊功能寄存器（SFR）如表1.3所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 10
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(1) 并行口
P0口受内部信号控制，可分别切换到地址/数据总线和I/O口两种工作状态，通常工作在I/O口状态，开漏输出，必须外接上拉电阻，输入时锁存器必须输出1。
P1口只有I/O口一种工作状态，内部接有上拉电阻，输入时锁存器也必须输出1。
P2口受内部信号控制，有地址总线和I/O口两种工作状态，通常也工作在I/O口状态，内部接有上拉电阻，输入时锁存器必须输出1。
P3口除用作一般I/O口外，还有第二种I/O功能，用作第二种输出时锁存器必须输出1，内部接有上拉电阻，输入时锁存器必须输出1。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 11
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
MCS51有3个16位定时/计数器T0、T1和T2，其核心部件是一个加法计数器（TH和TL），可以对输入脉冲进行计数。
若计数脉冲来自系统时钟，则为定时方式；若计数脉冲来自P34（T0）、P35（T1）或P10（T2）引脚，则为计数方式。
在定时方式下，计数脉冲的频率是系统主频的12分频。如果系统主频是12MHz，则计数脉冲的频率是1MHz（计数周期是1ms）。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 12
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
与3个定时器相关的特殊功能寄存器（SFR）如表1.4所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 13
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 14
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
T0和T1功能相似，与T0有关的寄存器位是M1_0、M0_0、C/T0、GATE0、TR0和TF0，与T1有关的寄存器位是M1_1、M0_1、C/T1、GATE1、TR1和TF1，各位的作用如下：
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 15
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
① M1、M0：工作方式选择，T0和T1的4种工作方式如表1.5所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 16
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
方式0和方式1时，计数器溢出（定时时间到）时，程序必须重装初值。方式2可以自动重装初值，8位初值在TH中，计数器溢出（定时时间到）时自动重装到TL。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 17
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
② C/T：计数/定时选择，0-定时，1-计数
③ GATE：门控，0-启动与外部中断无关，1-启动与外部中断相关
④ TR：运行控制，0-停止定时/计数，1-启动定时/计数
⑤ TF：溢出标志，0-无溢出，1-溢出（定时/计数值从最大值变为0，定时时间到。中断响应时自动清零，否则软件清零）
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 18
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
13位定时初值（高8位在TH中，低5位在TL中）与定时时间的关系是：
定时初值 = 8192 - 定时时间 * 系统主频 / 12
定时初值 / 32 商放入TH 余数放入TL
16位定时初值（高8位在TH中，低8位在TL中）与定时时间的关系是：
定时初值 = 65536 - 定时时间 * 系统主频 / 12
定时初值 / 256 商放入TH 余数放入TL
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 19
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
T2是8052在8051基础上增加的定时器，与T2有关的寄存器位是CP/RL2、C/T2、RCLK、TCLK、TR2和TF2等，部分寄存器位的作用如下：
① CP/RL2：捕捉/自动重装选择，0-自动重装方式，1-捕捉方式
② TCLK：发送时钟选择，0-T1作为串口发送时钟。1-T2作为串口发送时钟
③ RCLK：接收时钟选择，0-T1作为串口接收时钟。1-T2作为串口接收时钟
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 20
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(2) 定时/计数器
T2的3种工作方式如表1.6所示。
T2的方式0为16位自动重装方式，初值与定时时间的关系与T0和T1的方式1相同，只不过16位初值分别在RCAP2H和RCAP2L中，计数器溢出（定时时间到）时自动重装到TH2和TL2。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 21
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(3) 串行口
MCS51有1个串行口，与串行口相关的特殊功能寄存器（SFR）如表1.7所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 22
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(3) 串行口
常用的寄存器位是SM0、SM1、REN、TI、RI和SMOD：
① SM1、SM0：工作方式选择，4种工作方式如表1.8所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 23
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(3) 串行口
② REN：接收使能
③ TI：发送标志，发送完成时有硬件置位，必须由软件复位
④ RI：接收标志，接收完成时有硬件置位，必须由软件复位
⑤ SMOD：波特率选择，1-波特率加倍
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 24
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(3) 串行口
串行口常用的工作方式是方式1，可以用T1（T2CON中的RCLK和TCLK均为0）或T2（T2CON中的RCLK或TCLK不为0）作为波特率发生器。
通常用T2作为波特率发生器，此时定时初值（RCAP2H和RCAP2L）和波特率的关系是：
定时初值 = 65536 - 系统主频 / 波特率 / 32
波特率 = 系统主频 / (65536 - 定时初值) / 32
定时初值的取值范围是0~65535，系统主频为12MHz时波特率的取值范围是6~375000波特。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 25
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(4) 中断
MCS51有6个中断源：INT0、T0、INT1、T1、UART和T2，如表1.9所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 26
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(4) 中断
与中断相关的特殊功能寄存器（SFR）如表1.10所示。
中断允许寄存器（IE）中中断允许位（EX0等）为0时禁止相应中断，为1时允许相应中断。EA为0时禁止所有中断，为1时允许所有中断。
中断优先级寄存器（IP）中中断优先级位（PX0等）为0时是低优先级中断，为1时是高优先级中断。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 27
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.1 MCS51单片机功能简介
(4) 中断
中断处理函数的一般形式为：
void 函数名(void) interrupt n [using m]
其中n是中断号（0~5），编译器从8n+3处产生中断入口地址。m用来选择工作寄存器组（0~3）。using是可选项，不选时编译器自动选择工作寄存器组。
应该特别注意，在任何情况下都不能直接调用中断处理函数，因此它不能进行参数传递，也没有返回值。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 28
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
IAP15系列8位单片机是宏晶科技推出的自带仿真器的单时钟/机器周期（1T）MCS51兼容单片机：
内部集成高精度R/C时钟，时钟频率5~28MHz宽范围可设置
FLASH最大容量61KB，SRAM最大容量2KB
有42根IO线（LQFP44封装）
2~5个16位定时/计数器
1~4个全双工串行口（UART），1个SPI接口
8路高速10位ADC，3路CCP/PWM/PCA
10~21个2优先级中断源。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 29
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 30
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 31
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 32
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 33
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 34
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 35
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 36
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
和MCS51相比，IAP15主要在以下几个方面进行了改进：
① 并行口增加了模式配置，包括准双向口/弱上拉（标准51模式，复位值）、推挽输出/强上拉、高阻输入或开漏输出。
② 定时/计数器增加了定时脉冲频率选择，包括系统主频的12分频（标准51模式，复位值）或系统主频；T0和T1的工作方式0修改为16位自动重装初值定时/计数器，T0的工作方式3修改为不可屏蔽16位自动重装初值定时/计数器；T2的工作方式固定为16位自动重装方式，可以作为定时器使用，也可以作为串行口的波特率发生器和可编程时钟输出（T2CLKO）。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 37
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.2 IAP15单片机简介
和MCS51相比，IAP15主要在以下几个方面进行了改进：
③ 串行口（UART）增加到2个，并增加了引脚切换功能。
④ 增加了SPI和ADC等功能。
⑤ 中断源增加到了14个。
详细功能介绍参见第2章。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 38
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
单片机竞赛实训平台包括下列模块：
(1) 单片机芯片
配置LQFP44封装IAP15F2K61S2
(2) 显示模块
配置8路LED输出
配置8位8段共阳极数码管
(3) 输入/输出模块
配置4×4矩阵按键
配置继电器和蜂鸣器
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 39
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
单片机竞赛实训平台包括下列模块：
(4) 传感模块
配置光敏电阻
配置数字温度传感器DS18B20
配置超声波收发探头及驱动电路
(5) 电源
USB和外接5V直流电源双电源供电。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 40
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
单片机竞赛实训平台包括下列模块：
(6) 通信功能
板载USB转串口功能，可以完成单片机与PC的串行通信
(7) 存储/IO扩展
配置EEPROM芯片AT24C02
(8) 程序下载
板载USB下载功能，不需要另外配备编程器
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 41
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
单片机竞赛实训平台包括下列模块：
(9) ADC/DAC模块
配置PCF8591 ADC/DAC芯片，内 含8位4通道ADC和单通道DAC
(10) 信号发生模块
配置555方波发生器，可产生实验 所需的200Hz~20KHz的方波信号
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 42
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 43
第1章 设计基础
1.1 MCS51兼容单片机
1.1.3 单片机竞赛实训平台资源介绍
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 44
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
1.2.2 STC-ISP使用
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 45
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统，提供包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和功能强大的仿真调试器在内的完整开发方案，通过集成开发环境（IDE）将这些部分组合在一起。Keil兼容C语言和汇编语言，与汇编语言相比，C语言在功能、结构性、可读性和可维护性上有明显的优势，因而易学易用。
开发人员可用IDE本身或其他编辑器编辑C语言（C51）或汇编语言（A51）源文件，然后分别由C51及A51编译器编译生成目标文件（.obj），再由LIB51创建生成库文件，也可以与库文件一起经L51连接生成绝对目标文件（.abs），abs文件由OH51转换成标准的十六进制文件（.hex），以供调试器进行源代码级调试，也可由仿真器直接对目标板进行调试，还可以直接写入程序存储器中。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 46
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
Keil mVision5集成开发环境V9.56的安装文件是“Keil.C51.V9.56.exe”，双击该文件启动安装，将Keil C51安装在“C:\Keil_v5”文件夹中。
Keil mVision5集成开发环境的打开方法是：在Windows操作系统“开始”菜单下的“所有程序”中找到“Keil uVision5”程序，或单击桌面上的“Keil uVision5”图标，运行“Keil uVision5”，进入Keil mVision5集成开发环境主界面。
下面以“2.1 LED”为例，介绍Keil mVision5集成开发环境的使用。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 47
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
① 单击“Project”菜单下的“New mVision Project…”菜单项启动新工程的建立，出现创建新工程对话框。为了便于工程管理，对于每个工程可以新建一个文件夹，例如本例中新建文件夹“D:\MCS51\201_LED”，进入“201_LED”文件夹后在文件名文本框中输入工程名称（例如“IAP15”），如图1.1所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 48
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
② 单击“保存(S)”按钮，出现选择器件对话框，选择任何MCS51兼容的单片机（例如“Intel”公司的“8031AH”单片机，如图1.2所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 49
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
③ 单击“OK”按钮，提示是否加载启动代码，单击“否(N)”按钮，出现集成开发环境主界面，界面左侧的工程区出现“Target 1”文件夹，展开“Target 1”，出现下一级文件夹“Source Group 1”，如图1.3所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 50
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
④ 单击“File”菜单下的“New...”菜单项或单击文件工具栏中的“New”按钮，新建文件“Text1”，在“Text1”中输入或复制“2.1 LED”中的程序，单击“File”菜单下的“Save”菜单项或单击文件工具栏中的“Save”（保存）按钮，打开另存为对话框，在另存为对话框的文件名中输入文件名“main.c”，单击“保存(S)”按钮保存文件，如图1.4所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 51
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
⑤ 保存文件后，还需要将该文件添加到工程中，方法是：右击“Source Group 1”文件夹，在弹出的菜单中单击“Add Existing Files to Group 'Source Group 1'”，出现添加文件到组对话框，选择其中的“main.c”文件，单击“Add”按钮将“main.c”文件添加到工程中，单击“Close”按钮关闭添加文件到组对话框，如图1.5所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 52
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
⑥ 单击“Project”菜单下的“Build Target”菜单项或单击生成工具栏中的“Build”按钮编译工程，主界面下方的输出窗口显示编译结果。如果编译正确，可以看到提示0个错误与0个警告，如图1.6（a）所示；如果源程序中有语法错误，会在主界面下方的输出窗口中提示发生错误或者警告，如图1.6（b）所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 53
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
⑦ 编译正确后，单击“Debug”菜单下的“Start/Stop Debug Session”菜单项或单击文件工具栏中“Start/Stop Debug Session”按钮进入调试界面，如图1.7所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 54
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
⑧ 单击“Peripherals”菜单下“IO-Ports”中的“Port 0”菜单项，打开并口0对话框，如图1.8所示。
⑨ 单击调试工具栏中的“Analysis Windows”按钮打开逻辑分析仪窗口，单击窗口左上角的“Setup”按钮打开设置逻辑分析仪对话框，单击对话框右上角的“New (Insert)”按钮新建信号，输入“P0”，单击“Close”关闭设置逻辑分析仪对话框，如图1.9所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 55
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
⑩ 单击“Debug”菜单下的“Run”菜单项或单击调试工具栏中的“Run”按钮运行程序，并口0对话框中P0的值变化，逻辑分析仪窗口出现波形；单击“Debug”菜单下的“Stop”菜单项或单击调试工具栏中的“Stop”按钮停止程序，逻辑分析仪窗口如图1.10所示，
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 56
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
右击“P0”，在弹出菜单中可以选择信号显示类型“Analog”（模拟）、“Bit”（位）或“State”（状态），也可以选择“Hexadecimal Values”（十六进制值）。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 57
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
为了看清信号波形，可以单击“Zoom”下的“In”按钮放大波形，单击“Out”按钮缩小波形，单击“All”按钮显示所有波形。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 58
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.1 Keil C51使用
单击“Transition”下的“Prev”可以将游标移动到波形的前一个变化点，单击“Next”将游标移动到波形的后一个变化点。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 59
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
STC-ISP是宏晶公司开发的针对STC系列单片机设计的一款单片机下载编程烧录软件。
下面再以“2.1 LED”为例，介绍STC-ISP的使用，包括目标选项设置、串口识别和程序下载等。
(1) 目标选项设置
默认情况下，Keil工程编译后不会产生十六进制目标代码文件（.hex），为了使工程项目编译后自动生成十六进制目标代码文件（.hex），需要进行目标选项设置。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 60
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
具体方法是：在Keil中右击左侧窗口中的“Target 1”，在弹出菜单中单击“Option for Target 'Target 1'”，或者单击“Project”菜单下的“Option for Target 'Target 1'”菜单项，或者单击生成工具栏中的“Option for Target...”按钮，打开目标选项对话框，在目标选项对话框中单击“Output”标签，选择“Create HEX File”选项，如图1.11所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 61
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
顺便在“C51”标签的“Define”后输入预处理定义“IAP15”，如图1.12所示。
单击“Debug”标签，默认使用仿真器（Use Simulator）调试。
设置完成后，重新编译工程，在工程所在文件夹的“Objects”文件夹中可以找到生成的HEX文件，文件名和工程名相同。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 62
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
(2) USB转接串口号识别
电脑和实训平台的通信通过USB转串口实现，将实训平台通过USB与电脑相连，Windows会自动安装驱动程序，如果不能自动安装，可以执行CH341SER.exe手动安装。
在“计算机管理”的“系统工具”中单击“设备管理器”，展开“端口（COM和LPT）”，可以查看USB转接的串口号，如图1.13所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 63
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
(3) STC-ISP程序下载
STC-ISP的执行文件是stc-isp-15xx-v6.88.exe，程序下载步骤如下：
① 打开下载界面：双击stc-isp-15xx-v6.88.exe运行程序，出现如图1.14所示界面。
② 选择芯片型号：在左上方的“芯片型号”下拉列表中选择芯片型号，实训平台上的芯片型号为“IAP15F2K61S2”。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 64
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
(3) STC-ISP程序下载
STC-ISP的执行文件是stc-isp-15xx-v6.88.exe，程序下载步骤如下：
③ 确认串口号与计算机系统识别一致：将实训平台通过USB与电脑相连，在“串口号”下拉列表中选择“USB-SERIAL CH340 (COM1)”。
④ 打开程序文件：单击“打开程序文件”按钮，打开工程文件夹“D:\MCS51\201_LED”下“Objects”文件夹中的“MCS51.hex”文件，界面右上方的程序文件标签中出现加载的十六进制程序代码。
⑤ 选择IRC频率：在“硬件选项”中选择IRC频率为“12.000”MHz。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 65
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
(3) STC-ISP程序下载
⑥ 下载程序代码：单击界面左下方的“下载/编程”按钮，界面右下方显示“正在检测目标单片机”，按一下实训平台上的“DownLoad”按键，STC-ISP检测到单片机，显示当前芯片的硬件选项，并开始下载程序，下载完成后显示“操作成功”，如图1.15所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 66
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.2 STC-ISP使用
(3) STC-ISP程序下载
同时实训平台运行程序，LED流水显示，按下S4或S5可以改变流水方向。
注意：将J5跳接到“BTN”位置。由于有1s延时，所以按键按下要超过1s。如果流水灯的延时不是1s，则是没有定义预处理符号“IAP15”（参见图1.12）。
如果操作不成功，请检查是否正确安装了驱动程序，可以打开设备管理器查看是否正确分配了串口号，且STC-ISP软件中设置的串口号是否和设备管理器查看到的串口号一致。
STC-ISP除了具有程序下载功能外，还有其他实用功能，例如仿真设置、串口助手、波特率计算器、定时器计算器和软件延时计算器等，这些功能的使用将在后续章节中介绍。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 67
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
程序调试是程序设计的重要步骤，通过调试，不仅可以验证程序的功能，更重要的是发现和纠正程序中的功能错误。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 68
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
(1) 安装Keil版本的STC仿真驱动
在STC-ISP右上方选择“Keil仿真设置”标签，单击“添加型号和头文件到Keil中”按钮，打开浏览文件夹对话框，在对话框中选择Keil安装文件夹“C:\Keil_v5”，单击“确定”按钮，STC-ISP提示“STC MCU型号添加成功！”，如图1.16所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 69
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
(1) 安装Keil版本的STC仿真驱动
STC MCU添加成功后，“C:\Keil_v5\ C51\BIN”文件夹中出现STC Monitor51仿真驱动程序“stcmon51.dll”，同时“C:\Keil_v5\C51\INC\STC文件夹中出现STC头文件，在Keil中新建工程选择芯片型号时，便会有“STC MCU Database”选项，从MCU列表中选择MCU型号（目前STC支持仿真的型号只有STC15F2K60S2），如图1.17所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 70
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
(2) 设置仿真芯片IAP15F2K61S2
在“Keil仿真设置”标签中选择正确的单片机型号“IAP15F2K61S2”，单击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”按钮，界面右下方显示“正在检测目标单片机”，按一下实训平台上的“DownLoad”按键，STC-ISP检测到单片机，显示当前芯片的硬件选项，并开始下载仿真程序，下载完成后显示“操作成功”，仿真芯片设置完成，如图1.18所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 71
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
(3) 硬件仿真驱动选择
在Keil中打开“201_LED”工程，在目标选项对话框中选择“Debug”标签，选择右侧的“Use:”，从驱动下拉列表中选择“STC Monitor-51 Driver”，选择“Run to main()”选项，单击“Settings”按钮打开目标设置对话框，选择串口（COM1），单击“OK”按钮关闭目标设置和目标选项对话框，如图1.19所示（新建工程默认使用仿真器调试）。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 72
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
(4) 开始仿真调试
编译工程，编译正确后，单击“Debug”菜单下的“Start/Stop Debug Session”菜单项或单击文件工具栏中的“Start/Stop Debug Session”按钮，将编译结果下载到MCU，然后进入调试界面，程序停在第1条语句，如图1.20所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 73
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
调试界面中的调试工具栏如图1.21所示，其中包含调试按钮和查看按钮。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 74
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
调试按钮的使用方法如下：
① 单击“Debug”菜单下的“Run”菜单项或单击调试工具栏中的“Run”按钮运行程序，实训平台上的L1~L8流水显示。
② 单击“Debug”菜单下的“Stop”菜单项或单击调试工具栏中的“Stop”按钮停止程序，实训平台上的L1~L8停止流水显示，程序停在语句for(i=0; i<628; i++)。
③ 单击“Debug”菜单下的“Step Out”菜单项或单击调试工具栏中的“Step Out”按钮跳出延时子程序，回到主程序。
④ 单击“Debug”菜单下的“Step”菜单项或单击调试工具栏中的“Step”按钮2次，单步运行程序，进入Key_Proc()函数。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 75
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
调试按钮的使用方法如下：
⑤ 单击“Debug”菜单下的“Step Over”菜单项或单击调试工具栏中的“Step Over”按钮3次，单步运行按键处理函数，由于没有按键按下，所以不执行按键处理操作。
⑥ 单击“Debug”菜单下的“Step”菜单项或单击调试工具栏中的“Step”按钮，单步运行程序，进入并运行Led_Proc()函数，由于bDir为0，所以执行左环移操作。
⑦ 单击Key_Proc()中的语句bDir = 1，再单击“Debug”菜单下的“Run to Cursor Line”菜单项或单击调试工具栏中的“Run to Cursor Line”按钮运行程序，在实训平台上按下S4键，程序停止bDir = 1语句。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 76
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
调试按钮的使用方法如下：
⑧ 单击Key_Proc()中的语句bDir = 0的左侧设置断点，再单击“Run”按钮运行程序，在实训平台上按下S5键，程序停在断点处。
⑨ 单击断点取消断点。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 77
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
常用查看按钮的使用方法如下：
① 单击“View”菜单下的“Symbols Window”菜单项或单击调试工具栏中的“Symbols Window”按钮打开符号窗口，其中包含虚拟寄存器（Virtual Registers）、特殊功能寄存器（Special Function Registers）和用户程序MCS51中的模块和变量等，如图1.22所示。调试界面中的调试工具栏如图1.21所示，其中包含调试按钮和查看按钮。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 78
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
常用查看按钮的使用方法如下：
② 单击“View”菜单下的“Call Stack Window”菜单项或单击调试工具栏中的“Call Stack Window”按钮打开调用栈窗口，如图1.23所示。
图（a）是在主函数的结果，图（b）是进入P0_Out函数的结果，其中包含程序调用顺序和P0_Out函数中的局部变量（ucData和ucAddr）及其值（0xFD和0x04）。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 79
第1章 设计基础
1.2 开发环境与工具
1.2.3 IAP15F2K61S2程序调试方法
常用查看按钮的使用方法如下：
使用STC仿真调试时，在调试界面的Debug菜单中还会出现新的菜单项，如图1.24（a）所示，其中包含STC MCU的所有片内设备，“All Ports”菜单项对应的“Ports”对话框如图1.24（b）所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 80
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
Proteus是英国LabCenter Electronics公司出版的EDA仿真软件，从原理图布图、代码调试、单片机与外围电路协同仿真到一键切换到PCB设计，真正实现了从概念到产品的完整设计。Proteus是世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台，其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DSPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等，2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器，并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面，它也支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译器。
下面以Proteus 8.6 SP2为例介绍Proteus的使用，包括创建工程、绘制电路图以及运行和调试源代码等。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 81
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(1) 创建工程
Proteus创建工程的步骤如下：
① 在Proteus中单击“文件”（File）菜单下的“新建工程”菜单项，打开新建工程向导，在名称后输入“MCS51”，选择路径为“D:\MCS51\201_LED”,如图1.25所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239
注意：将Proteus工程文件和Keil工程文件放在一个文件夹，可以公用源代码文件。

## Slide 82
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(1) 创建工程
Proteus创建工程的步骤如下：
② 单击“下一步”按钮，选择“Landscape A4”。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239
③ 单击“下一步”按钮，选择“不创建PCB布板设计”。
④ 单击“下一步”按钮，选择“创建固件项目”，选择“8051”系列、“80C32”控制器和“Keil for 8051”编译器，取消“创建快速启动文件”选择，如图1.26所示。

## Slide 83
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(1) 创建工程
Proteus创建工程的步骤如下：
⑤ 单击“下一步”按钮，显示总结界面，单击“完成”按钮，创建工程。
⑥ 在“源代码”（Source Code）标签中右击“工程”（Projects）下的“80C32(U1)”,在弹出菜单中选择“Project Settings”，在工程选项对话框中取消“Embed Files”选择。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 84
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
Proteus绘制原理图的步骤如下：
① 单击“原理图绘制”（Schematic Capture）标签，单击“库”（Library）菜单下的“从库选择零件”（Pick parts from libraries）菜单项，或单击“原理图绘制”标签中的按钮，打开“选择元器件”对话框，用表1.13所示名称作为关键字选择元器件。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 85
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 86
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
Proteus绘制原理图的步骤如下：
② 利用“原理图绘制”标签左侧模式选择工具栏中的绘图工具，按右图布局和连接关系绘制原理图。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 87
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
Proteus绘制原理图的步骤如下：
模式选择工具分为绘图工具、配件工具和图形工具3类，如图1.27所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 88
第1章 设计基础
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
Proteus绘制原理图的步骤如下：
模式选择工具分为绘图工具、配件工具和图形工具3类，如图1.27所示。

## Slide 89
第1章 设计基础
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
Proteus绘制原理图的步骤如下：
模式选择工具分为绘图工具、配件工具和图形工具3类，如图1.27所示。

## Slide 90
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(2) 绘制原理图
Proteus绘制原理图的步骤如下：
③ 单击“原理图绘制”标签左侧工具栏中的“激活弹出模式”按钮，将整个电路框起来，以便调试源代码时显示所框电路。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 91
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
① 单击“源代码”（Source Code）标签，右击“工程”（Projects）下的“80C32(U1)”,在弹出菜单中选择“Add Files”（添加文件）菜单项，在添加文件对话框中选择“D:\MCS51\ 201_LED”文件夹中的“main.c”文件。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 92
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
② 单击“系统”（System）菜单中的“编译器配置”（Compilers Configuration）菜单项，打开“编译器”对话框，确认“Keil for 8051”编译器已安装，如图1.28所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 93
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
③ 单击“构建”（Build）菜单下的“构建工程”（Build Project）菜单项，将main.c编译成目标文件main.obj，并连接成程序文件debug.omf，如图1.29所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 94
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
④ 在“原理图绘制”标签中双击原理图中的“80C32”，打开“编辑元件”对话框，确认“Program File”为“80C32\Debug\Debug.OMF”，如图1.30所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 95
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
⑤ 单击左下角仿真控制按钮中的“开始仿真”按钮，或单击“调试”（Debug）菜单下的“开始仿真”（Start VSM Debugging）菜单项，进入调试状态，源代码标签分别显示源代码（Source Code）、变量（Variables）和原理图动画（Schematic Animation）。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 96
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
仿真控制按钮和调试工具按钮如图1.31所示。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 97
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
Proteus运行和调试源代码的步骤如下：
⑥ 单击调试工具按钮中的“运行仿真”按钮，运行程序，L1~L8向右流水显示。
⑦ 单击S4键，L1~L8向左流水显示，L10点亮。
⑧ 单击S5键，L1~L8恢复向右流水显示，L10熄灭。
⑨ 单击仿真控制按钮中的“停止仿真”按钮，停止程序运行。
调试工具按钮中其他按钮的使用将在后续内容中介绍。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 98
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
调试状态的“调试”菜单中包含图1.32所示的调试菜单项和8051 CPU子菜单项。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 99
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
8051 CPU子菜单项中变量（Variables）子菜单项对应的内容如图1.33所示，右击其中的项目，从弹出菜单中可以选择变量值的显示形式：Binary（二进制）、Hexadecimal（十六进制）和Unsigned Integer（无符号整数）等。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 100
第1章 设计基础
1.3 Proteus使用
(3) 运行和调试源代码
注意：为了方便后续打开工程，可以单击“系统”菜单中的“系统设置”菜单项，打开系统设置对话框，在“全局设置”（Global Settings）标签中选择“工程初始目录设置”为“初始目录使用下面这个目录”，并选择目录“D:\MCS51”。
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 101
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED ☆
2.2 定时器 ☆
2.3 数码管 ☆
2.4 矩阵按键 ☆
2.5 串行口 ☆
2.6 中断 ☆
郭书军 QQ群：468349239
基于Proteus的单片机设计与调试

## Slide 102
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
设计要求：用LED实现流水灯（软件延时1s），S4和S5分别控制LED显示左右移动和继电器的打开与关闭。
2.1.1 原理图绘制
2.1.2 源代码设计
2.1.3 源代码调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 103
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.1 原理图绘制
原理框图如图2.1所示。
系统包括：
MCU、独立按键、LED
继电器、蜂鸣器
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 104
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.1 原理图绘制
4个独立按键S4~S7与MCU的P30~P33相连，按键未按下时是高电平（1），按下时是低电平（0）。
8个LED L1~L8通过锁存器U6与MCU的P0相连，Y4C为0时锁存器输出不变，Y4C为1时锁存器输出随输入改变，输出1时LED熄灭，输出0时LED点亮。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 105
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.1 原理图绘制
L10通过继电器RL1、驱动器U10和锁存器U9与MCU的P04相连，P04输出0时继电器断开，L10熄灭，输出1时继电器吸合，L10点亮。
蜂鸣器BUZ1通过驱动器U10和锁存器U9与MCU的P06相连，P06输出1时蜂鸣器开启，输出0时蜂鸣器关闭。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 106
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.1 原理图绘制
MCU的P25~P27通过译码器U24/25输出Y4C~Y5C，用于选通锁存器U6和U9。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 107
第2章 基本模块设计与调试
2.1 LED
2.1.1 原理图绘制
原理图如图2.2所示。
系统包括：
MCU、独立按键、LED
继电器、蜂鸣器
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 108
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
/*
* 程序说明: LED流水灯（软件延时1s）
* S4和S5分别控制左右移动和继电器的打开与关闭
* 硬件环境: CT107D单片机竞赛实训平台（可选）
* 软件环境: Keil 5.00以上，Proteus 8.6 SP2
* 日期: 2022/8/28
* 作者: gsjzbj
*/
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 109
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
#define LED 4 // LED锁存器地址
#define ULN 5 // ULN锁存器地址
#define RLY 0x10 // 继电器控制位
#define BUZ 0x40 // 蜂鸣器控制位
void Key_Proc(void);
void Led_Proc(void);
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 110
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
sfr P0 = 0x80;
sfr P2 = 0xA0;
sfr P3 = 0xB0;
sbit S4 = P3^3;
sbit S5 = P3^2;
bit bDir = 0; // 流水灯方向
unsigned char ucLed=1, ucUln=0; // LED值，ULN值
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 111
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// P0输出: ucData——数据，ucAddr——地址（4~7）
void P0_Out(unsigned char ucData, unsigned char ucAddr)
{
P0 = ucData; // P0输出数据
P2 |= ucAddr << 5; // 置位P27~P25
P2 &= 0x1f; // 复位P27~P25
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 112
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// 关闭外设
void Close_Peripheral(void)
{
P2 &= 0x1f; // 复位P27~P25
P0_Out(0xff, LED); // 熄灭LED
P0_Out(~(RLY|BUZ), ULN); // 关闭继电器和蜂鸣器
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 113
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// 延时函数: uiNum——毫秒数（最小约1ms@12MHz）
void Delay(unsigned int uiNum)
{ unsigned int i;
while (uiNum--)
#ifndef IAP15
for (i=0; i<82; i++); // MCS51
#else
for (i=0; i<628; i++); // IAP15
#endif
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 114
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// 主函数（流程图参见图2.3（a））
void main(void)
{
Close_Peripheral();
while (1)
{
Key_Proc();
Led_Proc();
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 115
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// 按键处理函数（流程图参见图2.3（c））
void Key_Proc(void)
{
if (!S4)
{
bDir = 1; // 设置流水方向
ucUln |= RLY; // 置位继电器控制位
P0_Out(ucUln, ULN); // 打开继电器
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 116
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// 按键处理函数（流程图参见图2.3（c））
if (!S5)
{
bDir = 0; // 设置流水方向
ucUln &= ~RLY; // 复位继电器控制位
P0_Out(ucUln, ULN); // 关闭继电器
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 117
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// LED处理函数（流程图参见图2.3（d））
void Led_Proc(void)
{
if (bDir)
{
ucLed >>= 1;
if (ucLed == 0) // 右环移
ucLed = 0x80;
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 118
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
LED流水灯（软件延时1s）源代码设计如下：
// LED处理函数（流程图参见图2.3（d））
else
{
ucLed <<= 1;
if (ucLed == 0) // 左环移
ucLed = 1;
}
P0_Out(~ucLed, LED); // LED显示
Delay(1000);
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 119
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.2 源代码设计
程序流程图如图2.3所示。
思考：
① 按键判断时S4和S5为什么要进行逻辑非（!）操作？可以换成位非（~）吗？
② LED显示时ucLed为什么要进行位非（~）操作？可以换成逻辑非（!）吗？
扩展：增加S6和S7控制蜂鸣器开启和关闭功能。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 120
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.1 LED
2.1.3 源代码调试
LED流水灯源代码调试包括关闭外设调试、按键处理调试和LED处理调试三部分。
单击“构建工程”按钮或单击“构建”菜单下的“构建工程”菜单项，编译工程。
单击“开始仿真”按钮或单击“调试”菜单下的“开始仿真”菜单项，进入调试状态。
(1) 关闭外设调试
(2) 按键处理调试
(3) LED处理调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 121
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
MCS51和IAP15都有3个16位定时/计数器T0、T1和T2，其核心部件是一个加法计数器（TH和TL），可以对输入脉冲进行计数。若计数脉冲来自系统时钟，则为定时方式；若计数脉冲来自外部引脚，则为计数方式。
MCS51和IAP15的T0和T1兼容，主要区别是IAP15将T0和T1的工作方式0由13位定时/计数器修改为16位自动重装初值定时/计数器，使用更加方便。
MCS51和IAP15的T2不兼容（详见表2.1）。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 122
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
与3个定时器相关的特殊功能寄存器如表2.1所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 123
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
与3个定时器相关的特殊功能寄存器如表2.1所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 124
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
与3个定时器相关的特殊功能寄存器如表2.1所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 125
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
MCS51 T0和T1的4种工作方式如表2.2所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 126
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
IAP15 T0和T1的4种工作方式如表2.3所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 127
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
13位定时初值（高8位在TH中，低5位在TL中）与定时时间的关系是：
定时初值 = 8192 - 定时时间 * 系统主频 / 12
定时初值 / 32 商放入TH 余数放入TL
1ms定时初值 = 8192 - 1*10-3 * 12*106 / 12 = 7192
7192 / 32 = 224 (TH) 余 24 (TL)
16位定时初值（高8位在TH中，低8位在TL中）与定时时间的关系是：
定时初值 = 65536 - 定时时间 * 系统主频 / 12
定时初值 / 256 商放入TH 余数放入TL
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 128
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
设计要求：用LED实现流水灯（定时器延时1s），S4和S5控制LED显示左右移动。
LED流水灯（定时器延时1s）的原理框图和原理图与LED流水灯（软件延时1s）相同，源代码设计在LED流水灯（软件延时1s）源代码设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“201_LED”文件夹复制粘贴为“202_TIM”文件夹，打开“202_TIM”文件夹中的“MCS51”工程。
2.2.1 源代码设计
2.2.2 源代码调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 129
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
LED流水灯（定时器延时1s）源代码设计包括tim.h设计、tim.c设计和main.c修改。
(1) tim.h设计
在源代码标签中右击“80C32(U1)”，在弹出菜单中选择“Add New File”菜单项，在添加新文件对话框中选择“202_TIM”文件夹，添加新文件“tim.h”，内容如下：
void T1_Init(void);
void T1_Proc(void);
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 130
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(2) tim.c设计
sfr TCON = 0x88;
sfr TMOD = 0x89;
sfr TL1 = 0x8B;
sfr TH1 = 0x8D;
sbit TR1 = TCON^6;
sbit TF1 = TCON^7;
unsigned int uims; // 毫秒值
extern unsigned char ucSec; // 秒值
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 131
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(2) tim.c设计
// 定时1ms@12.000MHz
void T1_Init(void)
{
TMOD &= 0x0f; // 设置T1为13位定时方式(MCS51)
// 设置T1为16位自动重装方式(IAP15)
TL1 = 24; // 设置T1低5位定时初值(MCS51)
// 设置T1低8位定时初值(IAP15)
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 132
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(2) tim.c设计
// 定时1ms@12.000MHz
#ifndef IAP15
TH1 = 224; // 设置T1高8位定时初值(MCS51)
#else
TH1 = 252; // 设置T1高8位定时初值(IAP15)
#endif
TR1 = 1; // 启动T1
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 133
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(2) tim.c设计
// T1处理
void T1_Proc(void)
{ if (!TF1) // 1ms时间未到
return;
#ifndef IAP15
TL1 = 24; // 重装T1低5位定时初值(仅MCS51需要)
TH1 = 224; // 重装T1高8位定时初值(仅MCS51需要)
#endif
TF1 = 0; // 清除TF1标志
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 134
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(2) tim.c设计
// T1处理
if (++uims == 1000) // 1s时间到
{
uims = 0;
ucSec++;
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 135
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(3) main.c修改
* 程序说明: LED流水灯（定时器延时1s），S4和S5分别控制左右移动
① 包含下列头文件：
#include "tim.h"
② 添加下列全局变量声明：
unsigned char ucSec, ucSec1; // 秒值
③ 在main()的初始化部分添加下列语句：
T1_Init();
④ 在while (1)中添加下列语句：
T1_Proc();
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 136
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
(3) main.c修改
⑤ 在Led_Proc()的前部添加下列语句：
if (ucSec1 == ucSec) // 1s未到
return;
ucSec1 = ucSec;
⑥ 删除Led_Proc()后部的下列语句及main()前对应的函数体：
Delay(1000);
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 137
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.1 源代码设计
思考：
① 与T1相关的寄存器位有哪些？含义各是什么？
② T1的13位和16位定时初值（TH和TL的值）如何确定？
扩展：用T0或T2实现1s定时功能（T0或T2定时10ms）。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 138
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.2 定时器
2.2.2 源代码调试
LED流水灯（定时器延时1s）源代码调试包括T1初始化调试、关闭外设调试、T1处理调试、按键处理调试和LED处理调试五部分，其中关闭外设调试和按键处理调试与前面相同，下面主要介绍T1初始化调试、T1处理调试和LED处理调试。
(1) T1初始化调试
(2) T1处理调试
(3) LED处理调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 139
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
数码管是一种半导体发光器件，其基本单元是发光二极管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管，八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元（小数点显示）；按能显示多少个“8”可分为1位、2位和4位等；按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极（COM）的数码管，共阳数码管在应用时应将公共极COM接到电源，当某一字段发光二极管的阴极为低电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阴极为高电平时，相应字段就不亮。
共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极（COM）的数码管，共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地，当某一字段发光二极管的阳极为高电平时，相应字段就点亮，当某一字段的阳极为低电平时，相应字段就不亮。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 140
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
数码管要正常显示，就要用驱动电路驱动数码管的各个段码，从而显示出需要显示的数字。根据数码管驱动方式的不同，可以分为静态式和动态式两类。
① 静态显示驱动：静态驱动也称直流驱动，静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动，或者使用如BCD码或二-十进制译码器进行驱动。静态驱动的优点是编程简单，显示亮度高，缺点是占用I/O端口多，如驱动4个数码管静态显示则需要4×8＝32根I/O端口来驱动，而MCS51单片机可用的I/O端口才32个。实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动，增加了硬件电路的复杂性。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 141
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
数码管要正常显示，就要用驱动电路驱动数码管的各个段码，从而显示出需要显示的数字。根据数码管驱动方式的不同，可以分为静态式和动态式两类。
② 动态显示驱动：数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一，动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划“a、b、c、d、e、f、g和dp”的同名端连在一起，另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路，位选通由各自独立的I/O线控制。
当单片机输出字形码时，所有数码管都接收到相同的字形码，但究竟是哪个数码管会显示出字形，取决于单片机对位选通COM端电路的控制，所以只要将需要显示的数码管的选通控制打开，该位就显示出字形，没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的COM端，就使各个数码管轮流受控显示，这就是动态驱动。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 142
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
数码管要正常显示，就要用驱动电路驱动数码管的各个段码，从而显示出需要显示的数字。根据数码管驱动方式的不同，可以分为静态式和动态式两类。
② 动态显示驱动：数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一，动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划“a、b、c、d、e、f、g和dp”的同名端连在一起，另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路，位选通由各自独立的I/O线控制。
在轮流显示过程中，每位数码管的点亮时间为1-2ms，由于人眼的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应，尽管实际上各位数码管并非同时点亮，但只要扫描的速度足够快，给人的印象就是一组稳定的显示数据，不会有闪烁感。动态显示的效果和静态显示是一样的，但能够节省大量的I/O端口，而且功耗更低。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 143
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
设计要求：用数码管显示秒值。
数码管设计在LED流水灯（定时器延时1s）设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“202_TIM”文件夹复制粘贴为“203_SEG”文件夹，打开“203_SEG”文件夹中的“MCS51”工程。
2.3.1 原理图绘制
2.3.2 源代码设计
2.3.3 源代码调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 144
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.1 原理图绘制
数码管原理框图如图2.4所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、数码管
数码管DS1~DS2分别通过位选锁存器和段选锁存器与MCU的P0相连，Y6C为位选通，Y7C为段选通。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 145
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.1 原理图绘制
在原理图中添加器件“7SEG-MPX4-CA”，按图2.5的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、数码管
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 146
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
数码管源代码设计包括tim.c修改、seg.h设计、seg.c设计和main.c设计。
(1) tim.c修改
① 添加下列外部变量声明：
extern unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
extern unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
② 在T1_Proc()的后部添加下列语句：
uiSeg_Dly++;
ucSeg_Dly++;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 147
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
数码管源代码设计包括tim.c修改、seg.h设计、seg.c设计和main.c设计。
(2) seg.h设计
void Led_Disp(unsigned char ucLed);
void Uln_Ctrl(unsigned char ucUln);
void Close_Peripheral(void);
void Seg_Tran(unsigned char *pucSeg_Char,
unsigned char *pucSeg_Code);
void Seg_Disp(unsigned char *pucSeg_Code,
unsigned char ucSeg_Pos);
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 148
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
#define LED 4 // LED锁存器地址
#define ULN 5 // ULN锁存器地址
#define POS 6 // SEG位锁存器地址
#define SEG 7 // SEG段锁存器地址
sfr P0 = 0x80;
sfr P2 = 0xA0;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 149
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
// P0输出: ucData——数据，ucAddr——地址（4~7）
void P0_Out(unsigned char ucData, unsigned char ucAddr)
{
P0 = ucData; // P0输出数据
P2 |= ucAddr << 5; // 置位P27~P25
P2 &= 0x1f; // 复位P27~P25
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 150
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
// LED显示: ucLed——LED值
void Led_Disp(unsigned char ucLed)
{
P0_Out(~ucLed, LED);
}
// ULN控制：ucUln=0：关闭继电器，ucUln=0x10：打开继电器
void Uln_Ctrl(unsigned char ucUln)
{
P0_Out(ucUln, ULN);
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 151
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
// 关闭外设
void Close_Peripheral(void)
{
P2 &= 0x1f; // 复位P27~P25
Led_Disp(0); // 熄灭LED
Uln_Ctrl(0); // 关闭继电器和蜂鸣器
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 152
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
// 显示代码转换：pucSeg_Char——显示字符，pucSeg_Code——显示代码
void Seg_Tran(unsigned char *pucSeg_Char,
unsigned char *pucSeg_Code)
{
unsigned char i, j=0, ucSeg_Code;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 153
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
for (i=0; i<8; i++, j++)
{
switch (pucSeg_Char[j])
{ // 低电平点亮段，段码[MSB...LSB]对应码顺序为[dp g f e d c b a]
case '0': ucSeg_Code = 0xc0; break; // 1 1 0 0 0 0 0 0
case '1': ucSeg_Code = 0xf9; break; // 1 1 1 1 1 0 0 1
…………………………………………………………………………………………
default: ucSeg_Code = 0xff; // 1 1 1 1 1 1 1 1
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 154
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
if (pucSeg_Char[j+1] == '.')
{
ucSeg_Code &= 0x7f; // 点亮小数点
j++;
}
pucSeg_Code[i] = ucSeg_Code;
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 155
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(3) seg.c设计
// 数码管显示：pucSeg_Code-显示代码，ucSeg_Pos-显示位置
void Seg_Disp(unsigned char *pucSeg_Code,
unsigned char ucSeg_Pos)
{
P0_Out(0xFF, SEG); // 消隐
P0_Out(1<<ucSeg_Pos, POS); // 位选
P0_Out(pucSeg_Code[ucSeg_Pos], SEG); // 段选
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 156
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(4) main.c设计
#include <stdio.h>
#include "tim.h"
#include "seg.h"
unsigned char ucSec; // 秒值
unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
unsigned char pucSeg_Char[12]; // 显示字符
unsigned char pucSeg_Code[8]; // 显示代码
unsigned char ucSeg_Pos; // 显示位置
void Seg_Proc(void);
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 157
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(4) main.c设计
// 主函数
void main(void)
{
Close_Peripheral();
T1_Init();
while (1) {
T1_Proc();
Seg_Proc(); }
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 158
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(4) main.c设计
// 数码管处理
void Seg_Proc(void)
{
if (uiSeg_Dly > 500)
{
uiSeg_Dly = 0;
sprintf(pucSeg_Char, "1. %06u", (unsigned int)ucSec);
Seg_Tran(pucSeg_Char, pucSeg_Code);
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 159
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
(4) main.c设计
// 数码管处理
if (ucSeg_Dly > 2)
{
ucSeg_Dly = 0;
Seg_Disp(pucSeg_Code, ucSeg_Pos);
ucSeg_Pos = ++ucSeg_Pos & 7; // 数码管循环显示
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 160
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.2 源代码设计
思考：
① 数码管动态显示主要包括哪几个步骤？uiSeg_Dly和ucSeg_Dly的作用有何区别？
② 数码管字形码如何确定？添加“_”的字形码。
扩展：将数码管旋转180°显示（可以显示℃）。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 161
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.3 源代码调试
数码管源代码调试包括数码管转换调试和数码管显示调试。
(1) 数码管转换调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 162
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.3 源代码调试
数码管源代码调试包括数码管转换调试和数码管显示调试。
(1) 数码管转换调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 163
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.3 数码管
2.3.3 源代码调试
数码管源代码调试包括数码管转换调试和数码管显示调试。
(1) 数码管转换调试
(2) 数码管显示调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 164
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。在键盘中按键数量较多时，为了减少I/O口的占用，通常将按键排列成矩阵形式。在矩阵键盘中，在每条水平线和垂直线交叉处不直接连通，而是通过一个按键加以连接。
这样，一个端口（如P0口）就可以构成4*4=16个按键，比直接将端口线用于键盘多出了一倍，而且线数越多，区别越明显，比如再多加一条线就可以构成20键的键盘，而直接用端口线则只能多出一键（9键）。由此可见，在需要的键数比较多时，采用矩阵法来做键盘是合理的。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 165
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些，识别也要复杂一些，列线通过电阻接正电源，并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端，而列线所接的I/O口则作为输入。
这样，当按键没有按下时，所有的输入端都是高电平，代表无键按下。行线输出是低电平，一旦有键按下，则输入线就会被拉低，这样，通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 166
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
矩阵键盘中按键的识别有行扫描和线翻转两种方法，其中行扫描法是一种最常用的按键识别方法，过程如下：
① 逐行输出0，检查列线是否非全高；
② 如果某行输出0时，查到列线非全高，则该行有按键按下；
③ 根据输出0的行线和读入0的列线，即可判断按下按键的位置。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 167
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
设计要求：将按键值显示在数码管上：按下显示键值（S4~S19键的显示值依次为0~9和A~F），松开显示键值+小数点，按住反相显示键值。
矩阵按键的原理框图和原理图与数码管相同，矩阵按键源代码设计在数码管源代码设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“203_SEG”文件夹复制粘贴为“204_KEY”文件夹，打开“204_KEY”文件夹中的“MCS51”工程。
2.4.1 源代码设计
2.4.2 源代码调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 168
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
矩阵按键源代码设计包括tim.c修改、key.h设计、key.c设计和main.c设计。
(1) tim.c修改
① 添加下列外部变量声明：
extern unsigned char ucKey_Dly; // 按键延时
extern unsigned int uiKey_Time; // 按键按下计时
② 在T1_Proc()的后部添加下列语句：
ucKey_Dly++;
uiKey_Time++;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 169
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
矩阵按键源代码设计包括tim.c修改、key.h设计、key.c设计和main.c设计。
(2) key.h设计
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
unsigned char Key_Read(void);
#endif
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 170
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(3) key.c设计
sfr P3 = 0xB0;
#ifndef IAP15
sbit COL1 = P3^7;
sbit COL2 = P3^6;
#else
sfr P4 = 0xC0;
sbit COL1 = P4^4;
sbit COL2 = P4^2;
#endif
sbit COL3 = P3^5;
sbit COL4 = P3^4;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 171
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(3) key.c设计
// 读取按键值：返回值-按键值
unsigned char Key_Read(void)
{
unsigned char ucKey_Code;
/* 线翻转（仅MCS51可用）
P3 = 0xf0; // P30~P33输出0
ucKey_Code = P3; // 读取P34~P37
P3 = ucKey_Code | 0x0f; // P34~P37翻转输出
ucKey_Code = P3; // 读取P30~P33和P34~P37
*/
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 172
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(3) key.c设计
// 读取按键值：返回值-按键值
// 列扫描
COL1 = 0; COL2 = 1; // 第1列
COL3 = 1; COL4 = 1;
ucKey_Code = P3&0x0f; // 读取P30~P33
if (ucKey_Code != 0x0f) // 有键按下
ucKey_Code |= 0x70; // 第1列扫描码
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 173
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(3) key.c设计
// 读取按键值：返回值-按键值
else
{
COL1 = 1; COL2 = 0; // 第2列
ucKey_Code = P3&0x0f; // 读取P30~P33
if (ucKey_Code != 0x0f) // 有键按下
ucKey_Code |= 0xb0; // 第2列扫描码
………………………………………………………………
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 174
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(3) key.c设计
// 读取按键值：返回值-按键值
switch(ucKey_Code)
{
case 0x77: return 4; // S4
case 0x7b: return 5; // S5
case 0x7d: return 6; // S6
case 0x7e: return 7; // S7
………………………………………………………
default: return 0;
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 175
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
* 程序说明: 将按键值显示在数码管上：按下显示键值（S4~S19键的显示值依次为
* 0~9和A~F），松开显示键值+小数点，按住反相显示键值
#include "tim.h"
#include "seg.h"
#include "key.h"
void Seg_Proc(void);
void Key_Proc(void);
void SEG_Proc(unsigned char ucSeg_Val); // 临时使用
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 176
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
unsigned char ucSec; // 秒值
unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
unsigned char pucSeg_Char[12]; // 显示字符
unsigned char pucSeg_Code[8]; // 显示代码
unsigned char ucSeg_Pos; // 显示位置
unsigned char ucKey_Dly; // 按键延时
unsigned char ucKey_Old; // 按键值
unsigned int uiKey_Time; // 按键按下计时
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 177
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
// 主函数
void main(void)
{
Close_Peripheral();
T1_Init();
while (1) {
T1_Proc();
Seg_Proc();
Key_Proc(); }
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 178
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
// 数码管处理
void Seg_Proc(void)
{
if (ucSeg_Dly > 2)
{
ucSeg_Dly = 0;
Seg_Disp(pucSeg_Code, ucSeg_Pos);
ucSeg_Pos = ++ucSeg_Pos & 7; // 数码管循环显示
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 179
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
// 按键处理
void Key_Proc(void)
{
unsigned char ucKey_Val, ucKey_Dn, ucKey_Up;
if (ucKey_Dly < 10) // 10ms时间未到
return; // 延时消抖
ucKey_Dly = 0;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 180
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
// 按键处理
ucKey_Val = Key_Read(); // 读取按键值
ucKey_Dn = ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Up = ~ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Old = ucKey_Val; // 保存按键值
if (ucKey_Dn) // 按下按键
{
uiKey_Time = 0; // 开始计时
SEG_Proc(ucKey_Dn);
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 181
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
// 按键处理
if (ucKey_Up) { // 松开按键
SEG_Proc(ucKey_Up);
pucSeg_Code[7] &= 0x7f; } // 添加”.”
// 长按键
if (ucKey_Old && (uiKey_Time > 1000)) {
uiKey_Time = 0; // 重新计时
SEG_Proc(ucKey_Old);
pucSeg_Code[7] = ~pucSeg_Code[7]; } // 反相显示
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 182
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
// 数码管处理（临时使用）
void SEG_Proc(unsigned char ucSeg_Val)
{ unsigned char i;
for (i=0; i<7; i++)
pucSeg_Char[i] = pucSeg_Char[i+1]; // 显示内容左移一位
if(ucSeg_Val < 14)
pucSeg_Char[i] = ucSeg_Val-4+'0'; // S4~S13，转化为'0'~'9'
else
pucSeg_Char[i] = ucSeg_Val-14+'A'; // S14~S19，转化为'A'~'F'
Seg_Tran(pucSeg_Char, pucSeg_Code);
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 183
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.1 源代码设计
(4) main.c设计
思考：
① 矩阵按键行扫描法判断按键动作主要包括哪几个步骤？ucKey_Dly的作用是什么？
② 矩阵按键的扫描码如何确定？
扩展：用线翻转法实现按键识别。
注意：由于竞赛实训平台将第1和2列的引脚更改为P44和P42，4根列线不在一个端口，所以不便使用线翻转法识别按键。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 184
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.4 矩阵按键
2.4.2 源代码调试
矩阵按键源代码调试包括按键值读取调试和按键处理调试。
可以看出：矩阵按键源代码将3个有效按键状态（按键按下、按键按住和按键松开，由ucKey_Val和ucKey_Old旧值的3种组合表示），转换成3个独立的状态（分别由ucKey_Dn、ucKey_Up和ucKey_Old新值表示）。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 185
2.4 矩阵按键
2.4.2 源代码调试
矩阵按键源代码调试包括按键值读取调试和按键处理调试。
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 186
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
数据传输有并行和串行两种方式，并行传输是多位（8位、16位或32位）一起传输，速度快但传输距离近，而串行传输是逐位传输，速度慢但传输距离远。两种方式分别通过并行接口和串行接口实现。
串行接口又分为异步和同步两种方式，异步串行接口不要求有严格的时钟同步，常用的异步串行接口是UART（通用异步收发器），而同步串行接口要求有严格的时钟同步，常用的同步串行接口有SPI（串行设备接口）和I2C（内部集成电路接口）等。
串行接口连接串行设备时必须遵循相关的物理接口标准，这些标准规定了接口的机械、电气、功能和过程特性。UART的物理接口标准有RS-232C、RS-449（其中电气标准是RS-422或RS-423）和RS-485等，其中RS-232C和RS-485是最常用的UART物理接口标准。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 187
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
RS-232C电气特性采用负逻辑：逻辑“1”的电平低于-3V，逻辑“0”的电平高于+3V，这和TTL的正逻辑（逻辑“1”为高电平，逻辑“0”为低电平）不同，因此通过RS-232C和TTL器件通信时必须进行电平转换。RS-232C采用单端输出和单端输入，最大通信距离约30m，通信速率低于20Kbps。
RS-422和RS-485则采用平衡输出和差分输入，传输一个信号两根线，利用两根线的电压差表示逻辑“0”和“1”。由于采用双线传输，抗共模干扰能力增强，距离10m时速率可达10Mbps，距离1000m时速率仍可达100Kbps。
RS-232C和RS-422都可以全双工工作（发送和接收可以同时进行），只能实现点对点通信。而RS-485采用半双工工作（发送和接收不能同时进行），最大可以连接32个节点，增加驱动后（例如SIT3485），最大可以连接256个节点。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 188
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
目前微控制器的UART接口采用的是TTL正逻辑，和TTL器件连接不需要电平转换。和采用负逻辑的计算机相连时需要进行电平转换，或使用UART-USB转换器连接。
UART常用的引脚只有3个：TxD（发送数据）、RxD（接收数据）和GND（地），两个UART连接时，TxD和RxD必须交叉连接。
UART的主要指标有2个：数据速率和数据格式。数据速率用波特率表示，数据格式包括1个起始位、5-8个数据位、0-1个校验位和1-2个停止位，如图2.8所示。
通信双方的数据速率和数据格式必须一致，否则无法实现通信。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 189
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
MCS51只有1个串行口UART，IAP15则有2个串行口UART1和UART2，与串行口相关的特殊功能寄存器如表2.5所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 190
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
MCS51只有1个串行口UART，IAP15则有2个串行口UART1和UART2，与串行口相关的特殊功能寄存器如表2.5所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 191
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
UART和UART1的4种工作方式如表2.6所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 192
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
UART和UART1通常工作在方式1。MCS51的UART可以用T1（T2CON中的RCLK和TCLK均为0）或T2（T2CON中的RCLK或TCLK不为0）作为波特率发生器，通常用T2作为波特率发生器，此时定时初值（RCAP2H和RCAP2L）和波特率的关系是：
定时初值 = 65536 - 系统主频 / 波特率 / 32
波特率 = 系统主频 / (65536 - 定时初值) / 32
IAP15的UART1可以用T1（方式0，AUXR中的S1_ST2为0）或T2（AUXR中的S1_ST2为1，复位值）作为波特率发生器，此时定时初值和波特率的关系是：
定时初值 = 65536 - 系统主频 / 波特率 / 48
波特率 = 系统主频 / (65536 - 定时初值) / 48
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 193
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
常用波特率的定时初值如表2.7所示。
注：从表中可以看出，系统主频为11.0592MHz时实际波特率没有误差，这也就是系统主频常用11.0592MHz的原因。系统主频为12MHz时由于实际波特率存在误差，可能无法与其他串行设备正常通信。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 194
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
MCS51 UART和IAP15 UART1常用波特率的定时初值对比如表2.8所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 195
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
设计要求：用UART实现秒值显示和设置，波特率为9600波特。
串行口设计在数码管设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“203_SEG”文件夹复制粘贴为“205_UART”文件夹。
2.5.1 原理图绘制
2.5.2 源代码设计
2.5.3 源代码调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 196
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.1 原理图绘制
串行口原理框图如图2.9所示。
系统包括：
MCU、虚拟终端、数码管
虚拟终端通过P30（RxD）和P31（TxD）与MCU相连。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 197
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239
2.5 串行口
2.5.1 原理图绘制
在原理图中将矩阵按键替换为“虚拟终端”（单击左侧的仪器按钮：在“INSTRU- MENTS”（仪器）中选择“VIRTUAL TERMINAL”（虚拟终端），默认参数为：9600，8，N，1），如图2.10所示。

## Slide 198
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
串行口源代码设计包括uart.h设计、uart.c设计和main.c设计。
(1) uart.h设计
#ifndef __UART_H
#define __UART_H
void Uart_Init(void);
void Uart_Recvchar(void);
void Uart_Sendstring(unsigned char *pucStr);
#endif
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 199
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(2) uart.c设计
sfr SCON = 0x98;
sfr SBUF = 0x99;
sbit SM1 = SCON^6;
sbit REN = SCON^4;
sbit TI = SCON^1;
sbit RI = SCON^0;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 200
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(2) uart.c设计
#ifdef IAP15
sfr AUXR = 0x8E;
sfr T2H = 0xD6;
sfr T2L = 0xD7;
#else
sfr T2CON = 0xC8;
sfr RCAP2L = 0xCA;
sfr RCAP2H = 0xCB;
sbit RCLK = T2CON^5;
sbit TCLK = T2CON^4;
sbit TR2 = T2CON^2;
#endif
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 201
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(2) uart.c设计
extern unsigned char pucUart_Buf[2]; // 串行口缓存
extern unsigned char ucUart_Num; // 串行口接收字符计数
void Uart_Init(void) //9600bps@12.000MHz
{
SM1 = 1; // 方式1：8位UART,波特率可变
REN = 1; // 允许接收
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 202
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(2) uart.c设计
#ifdef IAP15
T2L = 230; // 设置定时初值低8位
T2H = 255; // 设置定时初值高8位
AUXR |= 0x11; // 选择T2作为波特率发生器，启动T2
#else
RCAP2L = 217; // 设置定时初值低8位
RCAP2H = 255; // 设置定时初值高8位
TCLK = 1; // T2作为串口发送时钟
RCLK = 1; // T2作为串口接收时钟
TR2 = 1; // 启动T2
#endif
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 203
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(2) uart.c设计
// 接收字符
void Uart_Recvchar(void)
{
if (RI)
{
pucUart_Buf[ucUart_Num++] = SBUF; // 接收字符
RI = 0; // 清除RI标志
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 204
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(2) uart.c设计
// 发送字符串
void Uart_Sendstring(unsigned char *pucStr)
{
while(*pucStr != '\0')
{
SBUF = *pucStr++; // 发送字符
while (!TI); // 等待发送完成
TI = 0; // 清除TI标志
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 205
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
* 程序说明: 将秒值发送到虚拟终端，在虚拟终端输入两个数字可以设置秒值
#include <stdio.h>
#include "tim.h"
#include "seg.h"
#include "uart.h"
void Seg_Proc(void);
void Uart_Proc(void);
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 206
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
unsigned char ucSec, ucSec1; // 秒值
unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
unsigned char pucSeg_Char[12]; // 显示字符
unsigned char pucSeg_Code[8]; // 显示代码
unsigned char ucSeg_Pos; // 显示位置
unsigned char pucUart_Buf[2]; // 串行口缓存
unsigned char ucUart_Num; // 串行口接收字符计数
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 207
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
void main(void)
{
Close_Peripheral();
T1_Init();
Uart_Init();
while (1) {
T1_Proc();
Seg_Proc();
Uart_Proc(); }
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 208
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
// 数码管处理
void Seg_Proc(void)
{
if (uiSeg_Dly > 500)
{
uiSeg_Dly = 0;
sprintf(pucSeg_Char, "1. %06u\r\n", (unsigned int)ucSec);
Seg_Tran(pucSeg_Char, pucSeg_Code);
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 209
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
// 数码管处理
if (ucSeg_Dly > 2)
{
ucSeg_Dly = 0;
Seg_Disp(pucSeg_Code, ucSeg_Pos);
ucSeg_Pos = ++ucSeg_Pos & 7; // 数码管循环显示
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 210
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
// UART处理
void Uart_Proc(void)
{
if (ucSec1 != ucSec) // 1s时间到
{
ucSec1 = ucSec;
if (ucUart_Num == 0)
Uart_Sendstring(pucSeg_Char); // 发送秒值
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 211
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
// UART处理
Uart_Recvchar(); // 可用中断方式实现
if (ucUart_Num == 2)
{ // 设置秒值
ucSec = ((pucUart_Buf[0]-'0')*10) + pucUart_Buf[1]-'0';
ucUart_Num = 0;
Uart_Sendstring("\r\n\0"); // 发送回车换行
}
}
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 212
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.2 源代码设计
思考：
① 串行口的指标有哪2个？波特率如何确定？
② 串行口的发送和接收标志各是什么？如何使用？
扩展：将波特率修改为4800波特。
注意：收发双方波特率和数据格式要一致。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 213
2.5 串行口
2.5.3 源代码调试
串行口源代码调试包括UART初始化调试、发送字符串调试和接收字符调试。
(1) UART初始化调试
(2) 发送字符串调试
(3) 接收字符调试
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 214
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.5 串行口
2.5.3 源代码调试
串行口源代码调试包括UART初始化调试、发送字符串调试和接收字符调试。
注意：竞赛实训平台上的P30和P31通过USB转串口芯片与USB插座相连，可以通过USB线与电脑通信。由于竞赛实训平台上的P30和P31还用于程序的下载和调试，所以串口通信与程序的下载和调试不能同时进行。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 215
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
中断是重要的接口数据传送控制方式，可以使CPU具有实时处理事件的能力，当事件发生时，CPU暂停正在执行的程序转去对事件进行处理，处理完成后再返回原来的程序继续执行。发生的事件称为中断源，中断源产生中断请求，在中断允许的情况下CPU响应中断，执行中断处理程序。
中断处理程序与子程序有相似之处，但也有下列本质区别：
● 什么时候调用子程序是确定的，而什么时候产生中断是不确定的。
● 子程序的起始地址由调用程序给出，而MCS51中断程序的起始地址是固定的。
● 子程序的执行一般是无条件的，而中断处理程序的执行要先使能中断。
为了区分不同的重要程度，中断具有优先级，高优先级的中断可以中断低优先级的中断处理，但任何中断不能中断相同优先级的中断处理。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 216
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
MCS51有6个中断源：INT0、T0、INT1、T1、UART和T2。
IAP15有14个中断源：INT0、T0、INT1、T1、UART1、ADC、LVD（低电压检测）、CCP（比较/捕捉/PWM）、UART2、SPI、INT2、INT3、T2和INT4。
MCS51和IAP15都有2个中断优先级。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 217
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
中断源信息如表2.9所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 218
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
中断源信息如表2.9所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 219
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
与中断相关的特殊功能寄存器（SFR）如表2.10所示。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 220
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
中断允许位为0时禁止相应中断，为1时允许相应中断。EA为0时禁止所有中断，为1时允许所有中断。中断优先级位为0时是低优先级中断，为1时是高优先级中断。
对于外部中断INT0和INT1，TCON中的IT0和IT1决定触发中断的条件，为0时上升沿和下降沿都可触发中断，为1是只有下降沿可以触发中断。INT0和INT1的中断请求标志分别是IE0和IE1，中断产生时由硬件置位，响应中断后由硬件复位。外部中断INT2~INT4都只能下降沿触发中断，中断请求标志用户不可见，中断优先级固定为0（低优先级）。
定时器中断T0和T1的中断请求标志分别是TF0和TF1，中断产生时由硬件置位，响应中断后由硬件复位。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 221
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
串行口的发送和接收公用一个中断，中断响应后必须在中断处理程序中通过查询中断请求标志判断是接收中断还是发送中断，然后分别进行处理，并用软件复位中断请求标志。
中断处理函数的一般形式为：
void 函数名(void) interrupt n [using m]
其中n是中断号（0~12，16），编译器从8n+3处产生中断入口地址。m用来选择工作寄存器组（0~3）。using是可选项，不选时编译器自动选择工作寄存器组。
应该特别注意：在任何情况下都不能直接调用中断处理函数，因此它不能进行参数传递，也没有返回值。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 222
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
设计要求：用中断方式实现定时器处理。
中断的原理框图和原理图与串行口相同，中断源代码设计在串行口源代码设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“205_UART”文件夹复制粘贴为“206_INT”文件夹。
2.6.1 源代码设计
2.6.2 源代码调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 223
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
2.6.1 源代码设计
定时器中断源代码设计包括tim.h修改、tim.c修改和main.c修改。
(1) tim.h修改
注释掉下列函数声明：
//void T1_Proc(void);
(2) tim.c修改
① 添加下列特殊功能寄存器和控制位定义：
sfr IE = 0xA8;
sbit EA = IE^7;
sbit ET1 = IE^3;
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 224
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
2.6.1 源代码设计
(2) tim.c修改
② 在T1_Init()的后部添加下列语句：
ET1 = 1; // 允许T1中断
EA = 1; // 允许系统中断
③ 将下列函数名：
// T1处理
void T1_Proc(void)
修改为：
// T1中断处理
void T1_Proc(void) interrupt 3
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 225
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
2.6.1 源代码设计
(2) tim.c修改
④ 在T1_Proc()中注释掉下列语句：
//if (!TF1) // 1ms时间未到
// return;
//TF1 = 0; // 清除TF1标志
(3) main.c修改
* 程序说明: 用中断方式实现定时器处理
注释掉while (1)中的下列语句：
// T1_Proc(); // 不能调用中断处理程序
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 226
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
2.6.1 源代码设计
思考：
① 中断操作主要包括哪2个步骤？
② 对比中断和查询程序，找出两者的不同点和相同点。
扩展：用中断方式实现串行口接收。
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 227
第2章 基本模块设计与调试
前页 返回
2.6 中断
2.6.2 源代码调试
定时器中断源代码调试包括允许定时器中断调试和定时器中断处理调试。
(1) 允许定时器中断调试
(2) 定时器中断处理调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 228
第3章 扩展模块设计与调试
前页 返回
3.1 实时钟DS1302 ☆
3.2 温度传感器DS18B20 ☆
3.3 串行EEPROM AT24C02 ☆
3.4 8位ADC/DAC PCF8591 ☆
3.5 超声波距离测量 ☆
3.6 频率测量 ☆
郭书军 QQ群：468349239
基于Proteus的单片机设计与调试

## Slide 229
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路，可以对年、月、日、星期、时、分和秒进行计时，具有闰年补偿功能。
DS1302采用三线接口与CPU进行同步通信，可采用突发方式一次传送多个字节的时钟或RAM数据。DS1302的工作电压为2.5～5.5V，8引脚封装，引脚说明如表3.1所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 230
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
DS1302的控制字节如图3.1所示。
控制字节的第7位为1，第6位为0时对实时钟进行操作，为1时对RAM进行操作，第5~1位为数据地址，第0位为0时执行写操作，为1时执行读操作。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 231
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
DS1302的读写时序如图3.2所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 232
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
写时第一个字节是控制字节（第0位为0），第二个字节是数据字节，控制字节和数据字节在SCLK的上升沿有效，低位在前高位在后，写期间RST信号必须为高电平。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 233
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
读时首先写控制字节（第0位为1），然后再读数据字节，写控制字节上升沿有效，读数据字节下降沿有效，也是低位在前高位在后，读期间RST信号也必须为高电平。
从读写时序可以看出，DS1302的读写操作和SPI类似，但由于读写数据用的是一根数据线，所以无法用SPI接口直接实现，只能用并行口仿真实现。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 234
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
DS1302的实时钟寄存器如表3.2所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 235
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
设计要求：用并行口仿真实现DS1302实时钟的设置、获取与显示。
DS1302设计在矩阵按键设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“204_KEY”文件夹复制粘贴为“301_DS1302”文件夹。
3.1.1 原理图绘制
3.1.2 源代码设计
3.1.3 源代码调试
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 236
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.1 原理图绘制
DS1302原理框图如图3.3所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
DS1302
DS1302通过P13（RST）、P17（SCLK）和P23（I/O）与MCU相连。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 237
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.1 原理图绘制
在原理图中添加器件“DS1302”和仪器“OSCILLOSCOPE”（示波器），按图3.4的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
DS1302
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 238
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.1 原理图绘制
为了简化电路，将译码电路用“子电路”模式实现，方法如下：
① 选择译码电路，右击电路，在弹出菜单中单击“剪切到剪贴板”。
② 单击原理图绘制左侧的“子电路模式”按钮，在原理图中绘制子电路。
③ 双击子电路，将子电路名称（Name）修改为“DECODE”。
④ 在子电路左右边缘添加端口（PORT）P25~P27（输入）和Y4C~Y7C（输出）。
⑤ 在子电路外部添加终端（TERMINAL）P25~P27（输入）和Y4C~Y7C（输出）。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 239
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.1 原理图绘制
为了简化电路，将译码电路用“子电路”模式实现，方法如下：
⑥ 右击子电路，在弹出菜单中单击“跳转到子图”。
⑦ 在子图中右击，在弹出菜单中单击“从剪贴板粘贴”，将译码电路粘贴到子图中。
⑧ 右击子电路，在弹出菜单中单击“退出到父图”。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 240
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
DS1302源代码设计包括tim.c修改、ds1302.h设计、ds1302.c设计和main.c设计。
(1) tim.c修改
删除下列外部变量声明和语句：
extern unsigned int uiKey_Time; // 按键按下计时
uiKey_Time++;
(2) ds1302.h设计
void RTC_Set(unsigned char* pucRtc);
void RTC_Get(unsigned char* pucRtc);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 241
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
sfr P1 = 0x90;
sfr P2 = 0xA0;
sbit RST = P1^3; // DS1302复位
sbit SCK = P1^7; // DS1302时钟
sbit SDA = P2^3; // DS1302数据
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 242
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
// DS1302写操作
void DS1302_Write(unsigned char ucData)
{ unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) {
SCK = 0;
SDA = ucData & 1;
ucData >>= 1;
SCK = 1; }
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 243
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
// DS1302写字节：ucAddr的最低位为0
void DS1302_WriteByte(unsigned char ucAddr,
unsigned char ucData)
{
RST = 0;
SCK = 0;
RST = 1;
DS1302_Write(ucAddr);
DS1302_Write(ucData);
RST = 0;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 244
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
// DS1302读字节：ucAddr的最低位为1
unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char ucAddr)
{
unsigned char i, temp = 0;
RST = 0;
SCK = 0;
RST = 1;
DS1302_Write(ucAddr);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 245
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
// DS1302读字节：ucAddr的最低位为1
for(i=0; i<8; i++) {
SCK = 0;
temp >>= 1;
if(SDA) temp |= 0x80;
SCK = 1; }
RST = 0;
SDA = 0;
return temp;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 246
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
// 设置RTC时钟：pucRtc-时钟值（时分秒：BCD码）
void RTC_Set(unsigned char* pucRtc)
{
DS1302_WriteByte(0x8E, 0); // WP=0：允许写操作
DS1302_WriteByte(0x84, pucRtc[0]); // 设置时
DS1302_WriteByte(0x82, pucRtc[1]); // 设置分
DS1302_WriteByte(0x80, pucRtc[2]); // 设置秒
DS1302_WriteByte(0x8E, 0x80); // WP=1：禁止写操作
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 247
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(3) ds1302.c设计
// 获取RTC时钟：pucRtc-时钟值（时分秒：BCD码）
void RTC_Get(unsigned char* pucRtc)
{
pucRtc[0] = DS1302_ReadByte(0x85); // 读取时
pucRtc[1] = DS1302_ReadByte(0x83); // 读取分
pucRtc[2] = DS1302_ReadByte(0x81); // 读取秒
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 248
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
* 程序说明: 设置RTC，获取RTC并显示，S4和S5切换状态，LED显示状态
#include <stdio.h>
#include "tim.h"
#include "seg.h"
#include "key.h"
#include "ds1302.h"
void Seg_Proc(void);
void Key_Proc(void);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 249
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
unsigned char ucState=1; // 系统状态
unsigned char ucSec; // 秒值
unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
unsigned char pucSeg_Char[12]; // 显示字符
unsigned char pucSeg_Code[8]; // 显示代码
unsigned char ucSeg_Pos; // 显示位置
unsigned char ucKey_Dly; // 按键延时
unsigned char ucKey_Old; // 按键值
unsigned char ucLed; // LED值
unsigned char pucRtc[3] = {0x23, 0x59, 0x50};
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 250
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
void main(void)
{
Close_Peripheral();
T1_Init();
RTC_Set(pucRtc); // 设置RTC时钟
while (1) {
T1_Proc();
Seg_Proc();
Key_Proc(); }
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 251
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
void Seg_Proc(void)
{
if (uiSeg_Dly > 500) { // 500ms时间到
uiSeg_Dly = 0;
switch (ucState) {
case 0: // 显示T1时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucSec);
break;
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 252
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
case 1: // 显示RTC时钟
RTC_Get(pucRtc); // 获取RTC时钟
sprintf(pucSeg_Char, "2 %02x.%02x.%02x",\
(unsigned int)pucRtc[0], (unsigned int)pucRtc[1],\
(unsigned int)pucRtc[2]);
}
Seg_Tran(pucSeg_Char, pucSeg_Code);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 253
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
if (ucSeg_Dly > 2)
{
ucSeg_Dly = 0;
Seg_Disp(pucSeg_Code, ucSeg_Pos);
ucSeg_Pos = ++ucSeg_Pos & 7; // 数码管循环显示
}
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 254
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
void Key_Proc(void)
{
unsigned char ucKey_Val, ucKey_Dn, ucKey_Up;
if (ucKey_Dly < 10) // 10ms时间未到
return; // 延时消抖
ucKey_Dly = 0;
ucKey_Val = Key_Read(); // 读取按键值
ucKey_Dn = ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Up = ~ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Old = ucKey_Val; // 保存按键值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 255
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
(4) main.c设计
switch (ucKey_Dn)
{
case 4: // S4键
ucState = 0;
break;
case 5: // S5键
ucState = 1;
}
ucLed = 1<<ucState;
Led_Disp(ucLed); // LED显示状态
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 256
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
程序流程图如图3.5所示。
思考：DS1302的时分秒采用什么编码？显示时有什么特别之处？
扩展：用DS1302实现年月日和星期设置、获取和显示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 257
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.2 源代码设计
注意：由于代码长度超过2KB，默认工程设置不能满足要求，构建出错。可通过下列设置解决：单击“构建”菜单中的“工程设置”菜单项，打开工程选项对话框，选择“Options”标签，将选项“ROM”的值由“SMALL”修改为“COMPACT”或“LARGE”。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 258
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.3 源代码调试
DS1302源代码调试包括设置RTC时钟调试和获取RTC时钟调试。
(1) 设置RTC时钟调试
① 单击“跳进函数”按钮，进入设置RTC时钟函数RTC_Set()，pucRtc[3]的值为0x23、0x59和0x50（时钟BCD码）。
② 设置示波器为“One-Shot”（单次捕捉），单击“单步”按钮，运行下列语句：
DS1302_WriteByte(0x8E, 0); // WP=0：允许写操作
示波器显示结果如图3.6所示（参考图3.2（a））。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 259
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.3 源代码调试
(1) 设置RTC时钟调试
③ 单击“调试”菜单中“DS1302”菜单项中的“Clock”菜单项，显示DS1302中的时间（Time）和日期（Date）。
④ 单击“单步”按钮，运行设置RTC时钟程序，DS1302中的时间（Time）变为“23-59-50”。
⑤ 单击“跳出函数”按钮，退出设置RTC时钟函数。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 260
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.3 源代码调试
(2) 获取RTC时钟调试
① 单击Seg_Proc()中的下列语句：
RTC_Get(pucRtc); // 获取RTC时钟
单击“跳到光标处”按钮，运行到上列语句。
② 单击“跳进函数”按钮，进入获取RTC时钟函数RTC_Get()。
③ 再次设置示波器为“One-Shot”（单次捕捉），运行下列语句：
pucRtc[0] = DS1302_ReadByte(0x85); // 读取时
示波器显示结果如图3.7所示（参考图3.2（b））。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 261
前页 返回
3.1 实时钟DS1302
3.1.3 源代码调试
(2) 获取RTC时钟调试
④ 单击“跳出函数”按钮，获取RTC时钟并退出获取RTC时钟函数。
⑤ 单击“运行仿真”按钮，数码管显示“2 23.59.50”并开始计时，L2点亮。
⑥ 单击“S4”按键，L1点亮，数码管显示“1 000005”（T1时钟）。
⑦ 单击“S5”按键，L2点亮，数码管重新显示RTC时钟。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 262
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
温度传感器是一种将温度转换为可传送的标准化输出信号的传感器。温度传感器按测量方式可分为接触式和非接触式两大类，按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。多用于温度探测、检测、显示、温度控制和过热保护等领域。
接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触，又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡，从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度，一般测量精度较高。在一定的测温范围内，温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 263
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业和商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。
非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象不接触，又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速（瞬变）对象的表面温度，也可用于测量温度场的温度分布。
非接触测温优点是：测量上限不受感温元件耐温程度的限制，因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温，主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展，辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展，700℃以下直至常温都已采用，且分辨率很高。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 264
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
DS18B20是单线接口数字温度传感器，测量范围是-55℃~+125℃，-10℃~+85℃范围内精度是±0.5℃，测量分辨率为9~12位（复位值为12位，最大转换时间为750ms）。
DS18B20包括寄生电源电路、64位ROM和单线接口电路、暂存器、EEPROM、8位CRC生成器和温度传感器等。寄生电源电路可以实现外部电源供电和单线寄生供电，64位ROM中存放的48位序列号用于识别同一单线上连接的多个DS18B20，以实现多点测温。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 265
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
DS18B20的操作包括下列3步：
● 复位
● ROM命令
● 功能命令
DS18B20 ROM命令如表3.3所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 266
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
DS18B20功能命令如表3.4所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 267
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
DS18B20复位时序如图3.8所示。
DS18B20写时序如图3.9所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 268
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
DS18B20写时序如图3.9所示。
DS18B20读时序如图3.10所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 269
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
DS18B20的暂存器如表3.5所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 270
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
设计要求：编程实现DS18B20测量温度的读取与显示。
DS18B20设计在DS1302设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“301_DS1302”文件夹复制粘贴为“302_DS18B20”文件夹。
3.2.1 原理图绘制
3.2.2 源代码设计
3.2.3 源代码调试
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 271
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.1 原理图绘制
DS18B20原理框图如图3.11所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
DS1302、DS18B20
DS18B20通过P14（DQ）与MCU相连。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 272
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.1 原理图绘制
在原理图中添加器件“DS18B20”，按图3.12的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
DS1302、DS18B20
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 273
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
DS18B20源代码设计包括ds18b20.h设计、ds18b20.c设计和main.c修改。
(1) ds18b20.h设计
unsigned int Temp_Read(void);
(2) ds18b20.c设计
sfr P1 = 0x90;
sbit DQ = P1^4; // 单总线接口
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 274
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(2) ds18b20.c设计
// DS18B20延时函数
void DS18B20_Delay(unsigned int t)
{
#ifndef IAP15
while (t--);
#else
unsigned char i;
while (t--)
for (i=0; i<12; i++);
#endif
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 275
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(2) ds18b20.c设计
// DS18B20初始化
bit DS18B20_Init(void)
{ bit flag = 0;
DQ = 1; DS18B20_Delay(12);
DQ = 0; DS18B20_Delay(80);
DQ = 1; DS18B20_Delay(10);
flag = DQ; DS18B20_Delay(5);
return flag;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 276
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(2) ds18b20.c设计
// DS18B20写字节
void DS18B20_Write(unsigned char dat)
{ unsigned char i;
for (i=0; i<8; i++) {
DQ = 0;
DQ = dat & 1;
DS18B20_Delay(5);
DQ = 1;
dat >>= 1; }
DS18B20_Delay(5);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 277
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(2) ds18b20.c设计
// DS18B20读字节
unsigned char DS18B20_Read(void)
{ unsigned char i, dat;
for (i=0; i<8; i++) {
DQ = 0;
dat >>= 1;
DQ = 1;
if (DQ) dat |= 0x80;
DS18B20_Delay(5); }
return dat;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 278
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(2) ds18b20.c设计
unsigned int Temp_Read(void)
{
unsigned char low, high;
DS18B20_Init(); // 初始化
DS18B20_Write(0xCC); // 跳过ROM
DS18B20_Write(0x44); // 启动温度转换
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 279
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(2) ds18b20.c设计
DS18B20_Init();
DS18B20_Write(0xCC);
DS18B20_Write(0xBE); // 读取温度值
low = DS18B20_Read(); // 低字节
high = DS18B20_Read(); // 高字节
return (high<<8)+low;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 280
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(3) main.c修改
* 程序说明: 读取温度值并显示，S4和S5切换状态，LED显示状态
① 包含下列头文件：
#include "ds18b20.h"
② 添加下列全局变量声明：
unsigned int uiTemp; // 温度值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 281
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(3) main.c修改
③ 将Seg_Proc()中的下列语句：
switch (ucState) {
case 0: // 显示T1时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucSec);
break;
case 1: // 显示RTC时钟
RTC_Get(pucRtc); // 获取RTC时钟
sprintf(pucSeg_Char, "2 %02x.%02x.%02x",\
(unsigned int)pucRtc[0], (unsigned int)pucRtc[1],\
(unsigned int)pucRtc[2]); }
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 282
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
(3) main.c修改
替换为：
switch (ucState) {
case 0: // 显示RTC时钟
RTC_Get(pucRtc); // 获取RTC时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %02x.%02x.%02x",\
(unsigned int)pucRtc[0], (unsigned int)pucRtc[1],\
(unsigned int)pucRtc[2]);
break;
case 1: // 显示温度值
uiTemp = Temp_Read();
sprintf(pucSeg_Char, "2 %04.2f", uiTemp/16.0); }
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 283
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.2 源代码设计
思考：DS18B20的最大转换时间是多少？如何缩短转换时间？
扩展：将DS18B20设置为9位分辨率。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 284
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.3 源代码调试
DS18B20源代码调试包括读取温度调试
① 单击“开始仿真”按钮，进入调试状态。
② 单击Seg_Proc()中的下列语句：
uiTemp = Temp_Read();
单击“跳到光标处”按钮，运行到上列语句。
③ 单击“跳进函数”按钮，进入读取温度函数Temp_Read()。
④ 单击“单步”按钮，启动温度转换，并读取温度值，low的值为0x50，high的值为0x05，返回值为0x0550（85℃）。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 285
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.3 源代码调试
⑤ 单击“运行仿真”按钮，运行程序，数码管显示“2 85.00”，然后显示DS18B20的温度值，L2点亮。用示波器测量P14的波形如图3.13所示。
⑥ 单击DS18B20的上下箭头可以增大或减小温度值。
⑦ 单击“S4”按键，L1点亮，数码管显示“2 00.00.08”（RTC时钟）。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 286
前页 返回
3.2 温度传感器DS18B20
3.2.3 源代码调试
⑧ 单击“S5”按键，L2点亮，数码管重新显示温度值。
⑨ 单击“停止仿真”按钮，停止程序运行。
注意：在实训平台上运行程序时，可以用手捏住DS18B20，数码管显示的值增大。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 287
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
AT24C02是2Kbit串行EEPROM，内部组织为256*8bit，支持16Byte页写，写周期内部定时（小于5ms），2线I2C接口，可实现8个器件共用1个接口，工作电压1.8~6.0V，8引脚封装，引脚说明如表3.6所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 288
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
AT24C02的字节读写格式如图3.14所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 289
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
AT24C02的字节读写格式如图3.14所示。
写数据时，首先写器件地址（最低位为0：写操作），然后写数据地址和写字节数据，应答（ACK）由AT24C02发出，作为写操作的响应。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 290
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
AT24C02的字节读写格式如图3.14所示。
读数据时，首先写器件地址（最低位为0：写操作）和数据地址，然后再写器件地址（最低位为1：读操作）和读字节数据。应答（ACK）由AT24C02发出，作为写操作的响应，非应答（NAK）由控制器发出，作为读操作的响应。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 291
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
设计要求：用AT24C02记录系统启动次数并显示。
AT24C02设计在DS18B20设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“302_ DS18B20”文件夹复制粘贴为“303_AT24C02”文件夹。
3.3.1 原理图绘制
3.3.2 源代码设计
3.3.3 源代码调试
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 292
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.1 原理图绘制
AT24C02原理框图如图3.15所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
EEPROM
AT24C02通过P20（SCK）和P21（SDA）与MCU相连。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 293
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.1 原理图绘制
在原理图中添加器件“24C02C”和仪器“OSCILLOSCOPE”（示波器），按图3.16的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
EEPROM
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 294
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
AT24C02源代码设计包括i2c.h设计、i2c.c设计和main.c设计。
(1) i2c.h设计
void AT24C02_Write(unsigned char* pucBuf,
unsigned char addr, unsigned char num);
void AT24C02_Read(unsigned char* pucBuf,
unsigned char addr, unsigned char num);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 295
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
#define DELAY_TIME 5
// I2C引脚定义
sfr P2 = 0xA0;
sbit SCL = P2^0; // 时钟线
sbit SDA = P2^1; // 数据线
void I2C_Delay(unsigned char i)
{
while(i--);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 296
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// I2C起始条件
void I2C_Start(void)
{
SDA = 1;
SCL = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
SDA = 0; I2C_Delay(DELAY_TIME);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 297
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// I2C停止条件
void I2C_Stop(void)
{
SDA = 0;
SCL = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
SDA = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 298
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// I2C发送应答：0-应答，1-非应答
void I2C_SendAck(bit ackbit)
{
SCL = 0;
SDA = ackbit; I2C_Delay(DELAY_TIME);
SCL = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
SCL = 0;
SDA = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 299
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// I2C等待应答
bit I2C_WaitAck(void)
{
bit ackbit;
SCL = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
ackbit = SDA;
SCL = 0; I2C_Delay(DELAY_TIME);
return ackbit;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 300
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// I2C发送数据
void I2C_SendByte(unsigned char dat)
{ unsigned char i;
for(i=0; i<8; i++) {
SCL = 0; I2C_Delay(DELAY_TIME);
if(dat & 0x80) SDA = 1;
else SDA = 0; I2C_Delay(DELAY_TIME);
SCL = 1;
dat <<= 1; I2C_Delay(DELAY_TIME); }
SCL = 0;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 301
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// I2C接收数据
unsigned char I2C_RecvByte(void)
{ unsigned char i, dat;
for(i=0; i<8; i++) {
SCL = 1; I2C_Delay(DELAY_TIME);
dat <<= 1;
if(SDA) dat |= 1;
SCL = 0; I2C_Delay(DELAY_TIME); }
return dat;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 302
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// AT24C02缓存器写：pucBuf-数据，ucAddr-地址，ucNum-数量
void AT24C02_Write(unsigned char* pucBuf,
unsigned char ucAddr, unsigned char ucNum)
{
I2C_Start();
I2C_SendByte(0xa0); // 发送器件地址及控制位（写）
I2C_WaitAck();
I2C_SendByte(ucAddr); // 发送数据地址
I2C_WaitAck();
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 303
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// AT24C02缓存器写：pucBuf-数据，ucAddr-地址，ucNum-数量
while(ucNum--)
{
I2C_SendByte(*pucBuf++); // 发送数据
I2C_WaitAck();
I2C_Delay(200);
}
I2C_Stop();
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 304
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// AT24C02缓存器读：pucBuf-数据，ucAddr-地址，ucNum-数量
void AT24C02_Read(unsigned char* pucBuf,
unsigned char ucAddr, unsigned char ucNum)
{
I2C_Start();
I2C_SendByte(0xa0); // 发送器件地址及控制位（写）
I2C_WaitAck();
I2C_SendByte(ucAddr); // 发送数据地址
I2C_WaitAck();
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 305
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(2) i2c.c设计
// AT24C02缓存器读：pucBuf-数据，ucAddr-地址，ucNum-数量
I2C_Start();
I2C_SendByte(0xa1); // 发送器件地址及控制位（读）
I2C_WaitAck();
while(ucNum--) {
*pucBuf++ = I2C_RecvByte();// 接收数据
if(ucNum) I2C_SendAck(0);
else I2C_SendAck(1); }
I2C_Stop();
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 306
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
* 程序说明: 用AT24C02记录系统启动次数并显示，S4切换状态，LED显示状态
#include <stdio.h>
#include "tim.h"
#include "key.h"
#include "seg.h"
#include "i2c.h"
void Seg_Proc(void);
void Key_Proc(void);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 307
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
unsigned char ucState=1; // 系统状态
unsigned char ucSec; // 秒值
unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
unsigned char pucSeg_Char[12]; // 显示字符
unsigned char pucSeg_Code[8]; // 显示代码
unsigned char ucSeg_Pos; // 显示位置
unsigned char ucKey_Dly; // 按键延时
unsigned char ucKey_Old; // 按键旧值
unsigned char ucLed; // LED值
unsigned char ucCnt; // 系统启动次数
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 308
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
void main(void)
{
Close_Peripheral();
T1_Init();
AT24C02_Read((unsigned char*)&ucCnt, 0, 1);
ucCnt++;
AT24C02_Write((unsigned char*)&ucCnt, 0, 1);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 309
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
while (1)
{
T1_Proc();
Seg_Proc();
Key_Proc();
}
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 310
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
void Seg_Proc(void)
{ if (uiSeg_Dly > 500) { // 500ms时间到
uiSeg_Dly = 0;
switch (ucState) {
case 0: // 显示T1时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucSec);
break;
case 1: // 显示系统启动次数
sprintf(pucSeg_Char, "2 %06u", (unsigned int)ucCnt); }
Seg_Tran(pucSeg_Char, pucSeg_Code); }
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 311
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
if (ucSeg_Dly > 2)
{
ucSeg_Dly = 0;
Seg_Disp(pucSeg_Code, ucSeg_Pos);
ucSeg_Pos = ++ucSeg_Pos & 7; // 数码管循环显示
}
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 312
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
void Key_Proc(void)
{ unsigned char ucKey_Val, ucKey_Dn, ucKey_Up;
if (ucKey_Dly < 10) // 10ms时间未到
return; // 延时消抖
ucKey_Dly = 0;
ucKey_Val = Key_Read(); // 读取按键值
ucKey_Dn = ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Up = ~ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Old = ucKey_Val; // 保存按键值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 313
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
(3) main.c设计
switch (ucKey_Dn) {
case 4: // S4键
if (++ucState == 2) // 切换状态
ucState = 0;
break;
case 5: // S5键
break; }
ucLed = 1<<ucState;
Led_Disp(ucLed); // LED显示状态
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 314
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.2 源代码设计
思考：对比AT24C02的字节读写格式，两者有什么相同点和不同点？
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 315
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.3 源代码调试
AT24C02源代码调试包括AT24C02缓冲器读调试和AT24C02缓冲器写调试
① 单击“开始仿真”按钮，进入调试状态。
② 单击“单步”按钮，运行关闭外设函数Close_Peripheral()和T1初始化函数T1_Init()。
③ 单击“调试”菜单中的“I2C Memory Internal Memory”菜单项，显示AT24C02存储器的内容，其中地址0的内容为05（实际内容可能不同）。
④ 单击“单步”按钮，运行AT24C02缓冲器读函数AT24C02_Read()，从地址0读出1个字节的数据到ucCnt，并将ucCnt的值加1。
⑤ 单击“单步”按钮，运行AT24C02缓冲器写函数AT24C02_Write()，将ucCnt的值写到地址0，地址0的内容为06。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 316
前页 返回
3.3 串行EEPROM AT24C02
3.3.3 源代码调试
AT24C02源代码调试包括AT24C02缓冲器读调试和AT24C02缓冲器写调试
注意：可以用示波器观察缓冲器读写时SCL和SDA的波形。
⑥ 单击“运行仿真”按钮，运行程序，数码管显示“2 000006”（启动次数为6）。
⑦ 单击“停止仿真”按钮，停止程序运行。
⑧ 单击“运行仿真”按钮，重新运行程序，数码管显示“2 000007”（启动次数为7）。
⑨ 单击“停止仿真”按钮，停止程序运行。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 317
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
ADC（模数转换器）的主要功能是将模拟信号转化为数字信号，以便于微控制器进行数据处理。ADC按转换原理分为逐次比较型、双积分型和S-D型。
逐次比较型ADC通过逐次比较将模拟信号转化为数字信号，转换速度快，但精度较低，是最常用的ADC。
双积分型ADC通过两次积分将模拟信号转化为数字信号，精度高，抗干扰能力强，但速度较慢，主要用于万用表等测量仪器。
S-D型ADC具有逐次比较型和双积分型的双重优点，正在逐步广泛地得到应用。
ADC的主要参数有采样速率、转换精度（位数）和转换时间。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 318
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
DAC（数模转换器）的主要功能是将数字信号转化为模拟信号，DAC的核心是权电阻网络和运算放大器，用于将数字信号转换成模拟电流和电压。
PCF8591是8位ADC/DAC器件，具有4个模拟输入AIN0~3、1个模拟输出AOUT和1个I2C接口，工作电压2.5~6.0V。
PCF8591的控制字节格式如图3.17所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 319
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
PCF8591的控制字节格式如图3.17所示。
其中：
AOE为模拟输出允许（1有效）
AI1和AI0为模拟量输入选择（00-四路单端输入、01-三路差分输入、10-两路单端与一路差分输入、11-两路差分输入）
AIF为自动增加标志（1有效，AD通道自动增加）
AD1和AD0为AD通道号（00-通道0，01-通道1，10-通道2，11-通道3）。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 320
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
设计要求：用PCF8591实现电位器电压的模数转换和数模转换并显示。
PCF8591设计在AT24C02设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“303_ AT24C02”文件夹复制粘贴为“304_PCF8591”文件夹。
3.4.1 原理图绘制
3.4.2 源代码设计
3.4.3 源代码调试
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 321
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.1 原理图绘制
PCF8591原理框图如图3.18所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
EEPROM、ADC/DAC
PCF8591通过P20（SCK）和P21（SDA）与MCU相连，PCF8591的AIN1连接光敏电阻RD1，AIN3连接电位器RB2。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 322
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.1 原理图绘制
在原理图中添加元器件“PCF8591”、LDR（光敏电阻）和“POT- HG”（电位器），按图3.19的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
EEPROM、ADC/DAC
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 323
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
PCF8591源代码设计包括i2c.h修改、i2c.c修改和main.c修改。
(1) i2c.h修改
在i2c.h中增加下列函数声明：
unsigned char PCF8591_Adc(unsigned char ucAin);
void PCF8591_Dac(unsigned char ucVal);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 324
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(2) i2c.c修改
在i2c.c中增加下列函数体：
// PCF8591 ADC：ucAin-ADC通道（0~3），返回值-ADC值
unsigned char PCF8591_Adc(unsigned char ucAin)
{ unsigned char temp;
I2C_Start();
I2C_SendByte(0x90); // 发送器件地址及控制位（写）
I2C_WaitAck();
I2C_SendByte(ucAin + 0x40); // 发送控制字（ADC通道，允许DAC）
I2C_WaitAck();
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 325
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(2) i2c.c修改
// PCF8591 ADC：ucAin-ADC通道（0~3），返回值-ADC值
I2C_Start();
I2C_SendByte(0x91); // 发送器件地址及控制位（读）
I2C_WaitAck();
temp = I2C_RecvByte(); // 接收ADC值
I2C_SendAck(1);
I2C_Stop();
return temp;
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 326
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(2) i2c.c修改
// PCF8591 DAC: ucVal-DAC值
void PCF8591_Dac(unsigned char ucVal)
{
I2C_Start();
I2C_SendByte(0x90); // 发送器件地址及控制位（写）
I2C_WaitAck();
I2C_SendByte(0x40); // 发送控制字（允许DAC）
I2C_WaitAck();
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 327
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(2) i2c.c修改
// PCF8591 DAC: ucVal-DAC值
I2C_SendByte(ucVal); // 发送DAC值
I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 328
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(3) main.c修改
* 程序说明: 用PCF8591 ADC读取电位器的电压并通过DAC输出，
① 添加下列全局变量声明：
unsigned char ucAdc; // ADC值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 329
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(3) main.c修改
② 将Seg_Proc()中的下列语句：
switch (ucState)
{
case 0: // 显示T1时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucSec);
break;
case 1: // 显示系统启动次数
sprintf(pucSeg_Char, "2 %06u", (unsigned int)ucCnt);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 330
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
(3) main.c修改
替换为：
switch (ucState)
{
case 0: // 显示系统启动次数
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucCnt);
break;
case 1: // 显示ADC值
ucAdc = PCF8591_Adc(3);
sprintf(pucSeg_Char, "2 %03u", (unsigned int)ucAdc);
PCF8591_Dac(ucAdc);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 331
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.2 源代码设计
思考：AT24C02的读写操作和PCF8591的ADC/DAC操作有什么相同点和不同点？
扩展：
① 编程实现光敏电阻RD1（AIN1）的检测与显示。
② 编程实现DAC输出，并通过AIN0进行检测与显示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 332
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.3 源代码调试
PCF8591源代码调试包括PCF8591 ADC调试和PCF8591 DAC调试：
① 单击“开始仿真”按钮，进入调试状态。
② 单击Seg_Proc()中的下列语句：
ucAdc = PCF8591_Adc(3);
单击“跳到光标处”按钮，运行到上列语句。
③ 单击“单步”按钮，运行PCF8591 ADC函数，获取ADC值。
④ 单击“单步”按钮，运行PCF8591 DAC函数，输出ADC值。
⑤ 单击“运行仿真”按钮，运行程序，数码管显示ADC值，L2点亮。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 333
前页 返回
3.4 8位ADC/DAC PCF8591
3.4.3 源代码调试
PCF8591源代码调试包括PCF8591 ADC调试和PCF8591 DAC调试：
⑥ 单击电位器RB2的上下箭头或拖动电位器的中心抽头，可以改变ADC值。ADC的值为0时，DAC输出（电压表显示）0V，ADC的值为255时，DAC输出（电压表显示）4.98V（应为5V，误差0.02V）。
⑦ 单击“停止仿真”按钮，停止程序运行。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 334
前页 返回
3.5 超声波距离测量
超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号（通常是电信号）的传感器。超声波是振动频率高于20KHz的机械波，具有频率高、波长短、绕射现象小，特别是方向性好和能够成为射线而定向传播等特点。超声波传感器广泛应用在工业、国防和生物医学等方面。
常用的超声波传感器由压电晶片组成，既可以发射超声波，也可以接收超声波，有许多不同的结构，可分直探头（纵波）、斜探头（横波）、表面波探头（表面波）、兰姆波探头（兰姆波）和双探头（一个探头发射、一个探头接收）等。
超声波距离传感器可以广泛应用在物位（液位）监测、机器人防撞、各种超声波接近开关以及防盗报警等相关领域，工作可靠，安装方便，发射夹角较小，灵敏度高，方便与工业显示仪表连接。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 335
前页 返回
3.5 超声波距离测量
超声波距离传感器如图3.20所示
其中VDD为电源（3.0~5.5V）
TRIG为测距触发输入（脉宽大于10us的正脉冲）
ECHO为测距脉冲输出（脉宽为超声波往返时间的正脉冲）
GND为地
超声波距离传感器测量盲区小于2cm，测距范围8m。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 336
前页 返回
3.5 超声波距离测量
设计要求：用超声波距离传感器实现距离测量。
超声波距离测量设计在PCF8591设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“304_ PCF8591”文件夹复制粘贴为“305_ULTRASONIC”文件夹。
3.5.1 原理图绘制
3.5.2 源代码设计
3.5.3 源代码调试
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 337
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.1 原理图绘制
超声波距离测量原理框图如图3.21所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
超声波传感器
超声波传感器通过P10（TRIG）和P11（ECHO）与MCU相连。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 338
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.1 原理图绘制
在原理图中添加器件“SRF04”和仪器“OSCILLOSCOPE”（示波器），按图3.22的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
超声波传感器
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 339
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
超声波距离测量源代码设计包括tim.h修改、tim.c修改和main.c设计。
(1) tim.h修改
在tim.h中增加下列函数声明：
unsigned char Dist_Meas(void);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 340
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(2) tim.c修改
在tim.c中增加下列代码：
sfr TL0 = 0x8A;
sfr TH0 = 0x8C;
sbit TR0 = TCON^4;
sbit TF0 = TCON^5;
sfr P1 = 0x90;
sbit TX = P1^0;
sbit RX = P1^1;
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 341
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(2) tim.c修改
在tim.c中增加下列代码：
unsigned char Dist_Meas(void)
{
unsigned int uiNum = 10;
TMOD &= 0xf0;
TMOD |= 1; // 设置T0为16位定时方式
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 342
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(2) tim.c修改
#ifdef IAP15
// TX引脚发送40KHz方波信号驱动超声波发送探头
TX = 0;
TL0 = 0xf4; // 设置T0低8位定时初值
TH0 = 0xff; // 设置T0高8位定时初值
TR0 = 1; // 定时器0计时
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 343
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(2) tim.c修改
while (uiNum--)
{
while (!TF0); // 等待定时时间到
TX ^= 1;
TL0 = 0xf4; // 设置T0低8位定时初值
TH0 = 0xff; // 设置T0高8位定时初值
TF0 = 0;
}
TR0 = 0;
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 344
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(2) tim.c修改
#else
TX = 1; // 触发测距
while (uiNum--); // 延时约10us
TX = 0;
uiNum = 5000;
while (!RX && (uiNum>0)) // 等待测距脉冲
uiNum--;
if(uiNum==0) // 超时返回0
return 0;
#endif
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 345
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(2) tim.c修改
// 接收计时
TL0 = 0; // 设置定时初值
TH0 = 0; // 设置定时初值
TR0 = 1;
while (RX && !TF0); // 等待收到脉冲
TR0 = 0;
if(TF0) // 超时返回0
return 0;
else
return ((TH0<<8)+TL0)*0.017+1; // 计算距离
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 346
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
* 程序说明: 用T0实现超声波测距并显示，S4切换状态，LED显示状态
#include <stdio.h>
#include "tim.h"
#include "seg.h"
#include "key.h"
void Seg_Proc(void);
void Key_Proc(void);
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 347
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
unsigned char ucState=1; // 系统状态
unsigned char ucSec; // 秒值
unsigned int uiSeg_Dly; // 显示刷新延时
unsigned char ucSeg_Dly; // 显示移位延时
unsigned char pucSeg_Char[12]; // 显示字符
unsigned char pucSeg_Code[8]; // 显示代码
unsigned char ucSeg_Pos; // 显示位置
unsigned char ucKey_Dly; // 按键延时
unsigned char ucKey_Old; // 按键旧值
unsigned char ucLed; // LED值
unsigned char ucDist; // 距离值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 348
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
void main(void)
{
Close_Peripheral();
T1_Init();
while (1) {
T1_Proc();
Seg_Proc();
Key_Proc(); }
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 349
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
void Seg_Proc(void)
{ if (uiSeg_Dly > 500) { // 500ms时间到
uiSeg_Dly = 0;
switch (ucState) {
case 0: // 显示T1时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucSec);
break;
case 1: // 显示距离值
ucDist = Dist_Meas();
sprintf(pucSeg_Char, "2 %05u", (unsigned int)ucDist); }
Seg_Tran(pucSeg_Char, pucSeg_Code); }
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 350
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
if (ucSeg_Dly > 2)
{
ucSeg_Dly = 0;
Seg_Disp(pucSeg_Code, ucSeg_Pos);
ucSeg_Pos = ++ucSeg_Pos & 7; // 数码管循环显示
}
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 351
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
void Key_Proc(void)
{ unsigned char ucKey_Val, ucKey_Dn, ucKey_Up;
if (ucKey_Dly < 10) // 10ms时间未到
return; // 延时消抖
ucKey_Dly = 0;
ucKey_Val = Key_Read(); // 读取按键值
ucKey_Dn = ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Up = ~ucKey_Val & (ucKey_Old ^ ucKey_Val);
ucKey_Old = ucKey_Val; // 保存按键值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 352
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
(3) main.c设计
switch (ucKey_Dn) {
case 4: // S4键
if (++ucState == 2) // 切换状态
ucState = 0;
break;
case 5: // S5键
break; }
ucLed = 1<<ucState;
Led_Disp(ucLed); // LED显示状态
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 353
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.2 源代码设计
思考：对比两种距离测量方法的相同点和不同点。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 354
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.3 源代码调试
超声波距离测量源代码调试包括距离测量调试
① 单击“开始仿真”按钮，进入调试状态。
② 单击Seg_Proc()中的下列语句：
ucDist = Dist_Meas();
单击“跳到光标处”按钮，运行到上列语句。
③ 单击“单步”按钮，运行距离测量函数，获取距离值。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 355
前页 返回
3.5 超声波距离测量
3.5.3 源代码调试
④ 单击“运行仿真”按钮，运行程序，数码管显示距离值，L2点亮。示波器上显示测距触发脉冲和测距输入脉冲，如图3.23所示。
⑤ 单击SRF04的上下箭头可以增大或减小距离值，示波器上的测距输出脉冲宽度相应增大或减小。
⑥ 单击“停止仿真”按钮停止程序运行。
注意：竞赛实训平台的超声波测距脉冲需要程控发出。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 356
前页 返回
3.6 频率测量
频率测量方法有两种：计数法和计时法。
计数法是在单位时间（1s）内对被测信号脉冲进行计数，计数值即为被测信号的频率。
计时法是先测量出被测信号的周期T，然后根据频率f = 1 / T求出被测信号的频率。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 357
前页 返回
3.6 频率测量
设计要求：用计数法对被测信号进行频率测量并显示。
频率测量设计在距离测量设计的基础上完成：
在“D:\MCS51”文件夹中将“305_ ULTRASONIC”文件夹复制粘贴为“306_FREQUENCY”文件夹。
3.6.1 原理图绘制
3.6.2 源代码设计
3.6.3 源代码调试
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 358
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.1 原理图绘制
频率测量原理框图如图3.24所示。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
超声波传感器、信号发生器
信号发生器通过P34（T0输入）与MCU相连。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 359
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.1 原理图绘制
在原理图中添加仪器“SIGNAL GENERATOR”（信号发生器），按图3.25的布局和连接关系绘制原理图。
系统包括：
MCU、矩阵按键、LED、数码管
超声波传感器、信号发生器
注意：为了防止信号发生器干扰矩阵键盘，仿真时断开P34与矩阵键盘的连接。
信号发生器通过P34（T0输入）与MCU相连。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 360
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.2 源代码设计
频率测量源代码设计包括tim.h修改、tim.c修改和main.c修改。
(1) tim.h修改
在tim.h中添加下列函数声明：
void T0_Init(void);
(2) tim.c修改
在tim.c中做如下修改：
① 添加下列外部变量声明：
extern unsigned int uiFreq; // 频率值
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 361
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.2 源代码设计
(2) tim.c修改
② 添加下列函数体：
void T0_Init(void)
{ TMOD |= 5; // 设置T0为16位计数方式
TR0 = 1; // 启动T0
}
③ 在T1_Proc()的if (++uims == 1000)语句下添加下列语句：
uiFreq = (TH0 << 8) + TL0;
TL0 = 0;
TH0 = 0;
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 362
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.2 源代码设计
(3) main.c修改
* 程序说明: 用计数法实现频率测量，S4切换状态，LED显示状态
① 添加下列全局变量声明：
unsigned int uiFreq; // 频率值
② 在main()的初始化部分添加下列语句：
T0_Init();
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 363
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.2 源代码设计
(3) main.c修改
③ 将Seg_Proc()中的下列语句：
switch (ucState)
{
case 0: // 显示T1时钟
sprintf(pucSeg_Char, "1 %06u", (unsigned int)ucSec);
break;
case 1: // 显示距离值
ucDist = Dist_Meas();
sprintf(pucSeg_Char, "1 %05u", (unsigned int)ucDist);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 364
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.2 源代码设计
(3) main.c修改
替换为：
switch (ucState)
{
case 0: // 显示距离值
ucDist = Dist_Meas();
sprintf(pucSeg_Char, "1 %05u", (unsigned int)ucDist);
break;
case 1: // 显示频率值
sprintf(pucSeg_Char, "2 %05u", uiFreq);
}
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 365
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.2 源代码设计
(3) main.c修改
④ 在Key_Proc()的case 4下添加下列语句：
if (ucState == 1) // 频率测量
T0_Init();
思考：距离测量和频率测量都用T0实现，两者是否会冲突？
扩展：用计时法实现频率测量。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 366
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.3 源代码调试
频率测量源代码调试包括频率测量调试：
① 单击“开始仿真”按钮，进入调试状态，信号发生器如图3.26所示。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 367
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.3 源代码调试
注意：如果没有显示信号发生器，可以单击“调试”菜单下的“VSM Signal enerator”菜单项打开信号发生器。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 368
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.3 源代码调试
单击信号发生器右侧的“Waveform”（波形）按钮，选择波形为“矩形波”；单击“Polarity”（极性）按钮，选择极性为“单极性”。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 369
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.3 源代码调试
单击“Amplitude p-p”（幅度）“Range”（范围）旋钮，选择幅度单位为“1”V；单击“Level”（电平）旋钮，选择电平为3~5V。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 370
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.3 源代码调试
单击“Frequency”（频率）“Range”（范围）旋钮，选择频率单位为“0.1”KHz；单击“Centre”（中心）旋钮，选择中心频率。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 371
前页 返回
3.6 频率测量
3.6.3 源代码调试
② 单击T1_Proc()中的下列语句：
uiFreq = (TH0 << 8) + TL0;
单击“跳到光标处”按钮，运行到上列语句，TH0的值为1，TL0的值为210。
③ 单击“单步”按钮，运行上列语句，获取频率值为466。
④ 单击“运行仿真”按钮，运行程序，数码管显示频率值，L2点亮。
⑤ 改变信号发生器的中心频率，数码管显示值相应改变。
⑥ 单击“停止仿真”按钮，停止程序运行。
注意：受信号发生器的影响，当中心频率较高时，数码管会闪烁。
注意：使用竞赛实训平台测量频率时，用导线或短路块连接J3-15（SIGNAL）和J3-16（P34）。
第3章 扩展模块设计与调试
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 372
第4章 竞赛试题设计与测试
4.1 第十一届省赛试题 ☆
4.2 第十一届国赛试题
4.3 第十二届省赛试题 ☆
4.4 第十二届国赛试题
4.5 第十三届省赛试题 ☆
4.6 第十三届国赛试题
前页 返回
郭书军 QQ群：468349239
基于Proteus的单片机设计与调试

## Slide 373
第4章 竞赛试题设计与测试
4.1 第十一届省赛试题
4.1.1 系统设计
4.1.2 系统测试
4.1.3 客观题解析
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 374
第4章 竞赛试题设计与测试
4.3 第十二届省赛试题
4.3.1 系统设计
4.3.2 系统测试
4.3.3 客观题解析
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 375
第4章 竞赛试题设计与测试
4.5 第十三届省赛试题
4.5.1 系统设计
4.5.2 系统测试
4.5.3 客观题解析
前页 返回
基于Proteus的单片机设计与调试
郭书军 QQ群：468349239

## Slide 376
基于Proteus的
单片机设计与调试
郭书军
QQ群：MCS51仿真（468349239）